# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       达州骨科医院门诊外科大楼

建设单位：         达州骨科医院有限公司

编制日期：           二〇二三年二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 达州骨科医院门诊外科大楼 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2201-511703-23-01-743453 |
| 建设单位 联系人 | 闵代国 | 联系方式 | 18123197555 |
| 建设地点 | 四川 省 达州 市 达川 区 绥定大道三段388号 |
| 地理坐标 | （ 107 度 30 分 7.569 秒， 31 度 10 分 54.761 秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8415 专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生-84 医院 841 其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 达川区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 川投资备【2201-511703-23-01-743453】FGQB-0005号 |
| 总投资（万元） | 12492 | 环保投资（万元） | 64 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | ( 否 ( 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与国家产业政策的符合性分析 本项目为专科医院建设项目，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019年修订）中“专科医院（Q8415）”。根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”中“三十七、卫生健康5、医疗卫生服务设施建设”。 同时，项目已于2022年1月13日取得达川区发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2201-511703-23-01-743453】FGQB-0005号）（附件2）。 因此，项目建设符合国家现行产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 1）与四川省“三线一单”符合性分析 本项目根据四川省政务服务网发布的四川省“三线一单”数据分析系统和“三线一单”符合性分析系统，对本项目进行了查询，结果见下图。 项目与环境综合管控单元的位置关系图 项目“三线一单”符合性分析查询图 根据政务网“三线一单”符合性分析系统导出的《四川省“三线一单”符合性分析报告》，项目涉及以下4个管控单元，见表1-3。 本项目涉及的管控单元 环境管控单元编码 环境管控单元名称 所属市（州） 所属区县 准入清单类型 管控类型 ZH51170320001 达川区中心城区 达州市 达川区 环境管控单元 环境综合管控单元城镇重点管控单元 YS5117032220001 州河达川区白鹤山控制单元 达州市 达川区 水环境管控分区 水环境城镇生活污染重点管控区 YS5117032340001 达川区中心城区 达州市 达川区 大气环境管控分区 大气环境受体敏感重点管控区 YS5117032540002 达川区禁燃区 达州市 达川区 自然资源管控分区 高污染燃料禁燃区 YS5117032550001 达川区自然资源重点管控区 达州市 达川区 自然资源管控分区 自然资源重点管控区 2）与达州市“三线一单”符合性分析 根据《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号），达州市共划定环境管控单元46个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，本项目所在区域属于达川区中心城区管控单元，项目与达州市环境管控单元位置关系详见下图。 达州市环境管控单元图 达州市生态保护红线分布图 3）生态环境准入清单符合性分析 根据四川省生态环境厅办公室《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（[2021]469号），按《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》要求，本项目与生态环境准入清单符合性分析见下表。 |

| 其他符合性分析 | 项目与生态环境准入清单符合性分析一览表 “三线一单”的具体要求 项目对应情况介绍 符合性 类别 对应管控要求 环境综合管控单元城镇重点管控单元ZH51170320001达川区中心城区 普适性清单管控要求 空间约束布局 禁止开发建设活动的要求 -禁止新建工业企业。 本项目为专科医院建设项目，不属于工业企业。 符合 限制开发建设活动的要求 -现有工业企业不得新增污染物排放。 严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。 本项目为专科医院建设项目，不属于工业企业、工业园区项目。 符合 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有工业企业适时进行有序退出。 -按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 本项目为专科医院建设项目，不属于工业企业、采砂、码头等行业。 符合 污染物排放管控 现有源提标升级改造 -加快城镇污水处理厂工艺升级改造，至2020年，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 本项目废水受纳污水处理厂为达州市第二城市生活污水处理厂，排水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。 符合 新增源等量或倍量替代 -上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 本项目所在区域上一年度水环境质量完成目标，本项目水污染物不进行倍量削减替代；本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，本项目不涉及废气总量指标排放。 符合 污染物排放绩效水平准入要求 -到2019年，县城、城市污水处理率分别达到75%、90%左右，污泥无害化处置率力争达到60%、75%左右。 -严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。 -从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。 -建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放 -到2019年，生活垃圾无害化处理率设市城市达到95%以上，县城（建成区）达到85%；污泥无害化处置率地级城市90%、其它设市城市75%、县城力争达到60%。 -2020年底前，工业固体废物资源化利用、无害化处置率100%；危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100%。 本项目施工期采取洒水抑尘，设置围挡，设置车辆冲洗装置等措施进行扬尘控制；本项目生活垃圾交由环卫部门清运，危险废物和医疗废物交由相关资质单位进行处置，固体废物处理率为100%。 符合 环境风险防控 企业环境风险防控要求 -现有涉及五类重金属的企业，不得新增污染物排放，限期退城入园或关停。 本项目为专科医院建设项目，不涉及五类重金属。 符合 用地环境风险防控要求 -工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 本项目为原址改扩建医院建设项目，不属于工业企业，不涉及退出用地。 符合 资源利用效率 水资源利用效率要求 -到2020年底，城市再生水利用率不低于15%，缺水地区不低于20%。 / / 能源利用效率要求 -严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 -全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 -地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 本项目使用电加热，不使用燃煤锅炉。 符合 单元级清单管控要求 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 -执行达州市环境准入清单-普适性要求-城镇重点管控单元总体要求。 经前述分析，满足城镇重点管控单元普适性管控要求。 符合 限制开发建设活动的要求 -城市发展遵循“北控、西扩、南拓、东进、中优”的布局战略。 / / 不符合空间布局要求活动的退出要求 -位于城镇空间内的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，不得新增污染物排放，并进一步加强日常环保监管；如无合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。 -其他要求参照达州市准入清单-普适性要求-城镇重点管控单元 本项目不属于工业企业，满足城镇重点管控单元普适性管控要求。 符合 污染物排放管控 允许排放量要求 -2025年，明月江达川区李家渡控制单元（达川区中心城区）允许排放量COD333.59t，氨氮42.10t，TP3.56t；渠江达川区（江陵、清河坝、大磴沟）控制单元（达川区中心城区）COD1948.20t，氨氮247.52t，TP18.37t；铜钵河达川区山溪口码头控制单元（达川区中心城区）COD816.97t，氨氮59.81t，TP7.68t；州河达川区白鹤山控制单元（达川区中心城区）COD6627.83t，氨氮116.9t，TP28.37t。 -2035年，明月江达川区李家渡控制单元（达川区中心城区）允许排放量COD333.59t，氨氮42.10t，TP3.56t；渠江达川区（江陵、清河坝、大磴沟）控制单元（达川区中心城区）COD1948.20t，氨氮247.52t，TP18.37t；铜钵河达川区山溪口码头控制单元（达川区中心城区）COD816.97t，氨氮59.81t，TP7.68t；州河达川区白鹤山控制单元（达川区中心城区）COD6627.83t，氨氮116.9t，TP28.37t。 本项目废水经污水处理站处理后最终汇入州河，全院COD排放总量为20.88t/a，氨氮排放总量为3.89t/a，满足州河达川区白鹤山控制单元允许排放量要求。 符合 削减比例要求 明月江达川区李家渡控制单元（达川区中心城区）削减比例为COD 0%，氨氮0%，TP0%；渠江达川区（江陵、清河坝、大磴沟）控制单元（达川区中心城区）COD 0%，氨氮0%，TP0%；铜钵河达川区山溪口码头控制单元（达川区中心城区）COD0%，氨氮42%，TP12%；州河达川区白鹤山控制单元（达川区中心城区）COD0%，氨氮86.1%，TP52.5%t。 本项目不涉及总量削减。 符合 现有源提标升级改造及新增源排放标准限制 -达川区（除石梯镇、五四乡、银铁乡外的区域）属于四川省大气污染防治重点区域，执行大气污染物特别排放限值 本项目不涉及相关大气污染物的特别排放限值。 符合 环境风险防控 用地环境风险防控要求 -有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离，原则上安排在铁山山谷。 -其他要求执行达州市环境准入清单-普适性要求--城镇重点管控单元 本项目为医疗用地，不属于仓库用地，其他要求满足城镇重点管控单元普适性管控要求。 符合 资源开发利用效率 / -执行达州市准入清单-普适性要求-城镇重点管控单元要求 经前述分析，满足城镇重点管控单元普适性管控要求。 符合 综上所述，本项目与“三线一单”相关要求相符。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 3、用地符合性分析 本项目位于达州市达川区翠屏街道泰宁路888号，达州骨科医院有限公司已取得达州市自然资源和规划局下发的《中华人民共和国不动产权证书》（川（2020）达州市不动产权第0010442号），用地类型为医疗卫生用地/工业，因此，本项目用地符合规划要求。 4、选址合理性分析 本项目位于达州市达川区翠屏街道泰宁路888号，根据现场踏勘，项目外环境关系如下： 项目北侧10m处为达川区逸夫小学杨柳小区（学校，师生共2000人），150m处为奥韵未来城（住宅，约8000人）；西侧紧邻绥定大道二段，隔绥定大道二段45m处为达川区美好外国语学校（学校，师生共300人），西北侧95m处为达川区民政局（政府单位，办公人员约50人），西北侧185m处为幸福佳苑（住宅，约850人）；西南侧150m处为华盈汽车维修服务部（汽车维修），160m处为杨柳社区党群服务中心（党群服务中心，办公人员约20人），215m处为杨柳垭社区一期（住宅，约500人）；南侧紧邻盛达路，隔盛达路75m处为杨柳垭社区五期（住宅，约500人），70m处为紫庭装饰城（商业，装饰装修产品销售）；东南侧80m处为中国石油（加油站），155m处为建博门窗（商业，门窗销售）；东侧50m处为达川区盛达公园（在建工地）；东北侧45m处为杨柳街道社区服务中心（社区服务中心，办公人员约100人），125m处为里仁居·南苑（住宅，约600人）。项目外环境关系具体如下表： 项目外环境关系一览表 序号 名称 方位 距厂址边界距离 性质 备注 1 达川区逸夫小学杨柳小区 北侧 10m 学校 师生共2000人 2 奥韵未来城 北侧 150m 住宅 约8000人 3 达川区美好外国语学校 西侧 45m 学校 师生共300人 4 达川区民政局 西北侧 95m 政府单位 办公人员约50人 5 幸福佳苑 西北侧 185m 住宅 约850人 6 华盈汽车维修服务部 西南侧 150m 工业 汽车维修 7 杨柳社区党群服务中心 西南侧 150m 党群服务中心 办公人员约20人 8 杨柳垭社区一期 西南侧 215m 住宅 约500人 9 杨柳垭社区五期 南侧 75m 住宅 约500人 10 紫庭装饰城 南侧 70m 商业 装饰装修产品销售 11 中国石油 东南侧 80m 商业 加油站 12 建博门窗 东南侧 155m 商业 门窗销售 13 达川区盛达公园 东侧 50m 公园 在建工地 14 杨柳街道社区服务中心 东北侧 45m 社区服务中心 办公人员约100人 15 里仁居·南苑 东北侧 125m 住宅 约600人 本项目位于城市建成区，周边主要为学校、居民和政府单位等，对本项目的环境制约因素较小；项目周边无风景名胜、饮用水水源保护区等环境敏感目标，项目厂界北侧10m处为达川区逸夫小学杨柳小区，西侧45m达川区美好外国语学校，本项目污水处理站、餐厅、医废暂存间均位于医院西南侧，处于两所学校的下风向，且设施实际距离达川区逸夫小学杨柳小区超过200m、达川区美好外国语学校超过180m，因此，本项目的运行对外环境影响较小。 本项目产生的污染物主要为废气、废水和噪声，废气经处理后能够达标排放，废水经一体化污水处理站处理后能够达标排放，生活垃圾、中药药渣、餐厨垃圾交由达州市达川区环境卫生管理处进行统一清运，危险废物交由资质单位进行处置，固废去向合理。同时，项目在严格落实报告提出的环保措施后，“三废”可得到有效治理，整体对周边环境影响较小。 综上所述，项目选址合理。 5、本项目与相关政策符合性分析 （1）与《四川省“十四五”卫生健康发展规划》（川办发〔2021〕65号）符合性分析 本项目与《四川省“十四五”卫生健康发展规划》（川办发〔2021〕65号）符合性分析如下表所示。 本项目与（川办发〔2021〕65号）符合性分析一览表 川办发〔2021〕65号文件要求 本项目 符合性 构建强大公共卫生服务体系 完善疾病预防控制体系。健全以省、市、县三级疾病预防控制中心和专科疾病防治机构为骨干,医疗机构为依托，基层医疗卫生机构为网底的现代化疾控体系。 本项目属于骨科专科医院，本项目的建设有利于完善疾病预防控制体系。 符合 建设优质高效医疗服务体系 加强专科医疗体系建设。构建“门类齐全、功能互补、协同发展”的专科医疗服务体系。加快传染、儿童、妇产、老年、肿瘤、精神、口腔、康复等专科医院建设，积极支持其他部门举办的医疗机构建设。 本项目属于骨科专科医院，本项目的建设有利于专科医疗体系的建设。 符合 推动社会办医高质量发展 推动社会办医在专科设置、发展形态上与公立医院功能互补，大力发展眼科、妇产、儿科、老年、口腔、肿瘤、骨科、精神、医疗美容等专科以及中医、康复、护理、体检等专业领域，支持社会力量提供多层次、多样化、全病程医疗服务。 本项目属于骨科专科医院，本项目的建设有利于推动社会办医高质量发展。 符合 由上表可知，本项目与《四川省“十四五”卫生健康发展规划》（川办发〔2021〕65号）文件中要求相符。 （2）与《达州市“十四五”卫生健康发展规划》（达市府发〔2022〕11号）符合性分析 本项目与《达州市“十四五”卫生健康发展规划》（达市府发〔2022〕11号）符合性分析如下表所示。 本项目与（达市府发〔2022〕11号）符合性分析一览表 达市府发〔2022〕11号文件要求 本项目 符合性 强化基层和医院公共卫生责任 完善专业公共卫生机构、综合性医院和专科医院、基层医疗卫生机构“三位一体”的重大疾病防控机制，全面推进医疗机构和专业公共卫生机构的深度协作，建立完善人员通、信息通、资源通和相互监督监管制约的机制，推进疾病三级预防和连续管理。 本项目属于骨科专科医院，本项目的建设有利于全面推进医疗机构和专业公共卫生机构的深度协作，推进疾病三级预防和连续管理等工作。 符合 促进社会办医高质量发展 引导社会力量举办成规模、上档次医院，重点引进肿瘤、心脑血管疾病、肾脏疾病、妇儿、口腔等品牌专科医院。支持高水平民营医院发展，支持通川元达联合医院、达州南方医院、达州骨科医院等现有优质民营医院提档升级，建设培育为三级医院。 本项目为达州骨科医院改扩建项目，床位由300张扩增至400张，本项目的建设为优质民营医院提档升级，有利于促进高水平民营医院发展，促进社会办医高质量发展。 符合 由上表可知，本项目与《达州市“十四五”卫生健康发展规划》（达市府发〔2022〕11号）文件中要求相符。 （3）与《达州市达川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》符合性分析 本项目与《达州市达川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》符合性分析如下表所示。 本项目与（达市府发〔2022〕11号）符合性分析一览表 《达州市达川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》文件要求 本项目 符合性 积极打造区域医疗中心 推进区域医疗资源均衡发展，大力支持区人民医院、区中医医院、区妇计中心创建三甲医院，高标准规划建设区中医医院百马分院等，按二级医院标准规划新建石桥、麻柳等中心卫生院，整体提升全区医疗质量和水平。 本项目为骨科专科医院，本项目的建设有利于提升达川区区域医疗资源发展，提升全区的医疗质量和水平。 符合 创新医疗服务供给模式 建立综合和专科医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构“三位一体”的重大疾病防控机制，建立信息共享、互联互通机制，推进慢性病防、治、管整体融合发展，实现医防结合。 本项目属于骨科专科医院，本项目的建设有利于达川区“三位一体”的重大疾病防控机制的建立，实现医防结合。 符合 推进中医药传承创新发展 支持中医药事业传承创新发展，拓展中医药服务领域，促进中西医结合，加强各级医疗机构中医科室建设，加强区中医医院针灸康复、骨伤、脑病、肝病等省市重点专科建设，积极推广中医专科专病护理，努力探索多专业一体化中医诊疗服务模式，建成集中医医疗、护理、教学、科研、急救于一体的国家三级乙等中医医院和区域中医医疗中心。 本项目设置中药科室，本项目的建设有利于中医药事业传承创新发展，促进中西医结合。 符合 由上表可知，本项目与《达州市达川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》文件中要求相符。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 达州骨科医院成立于2003年，位于达州市通川区南坝路52号，2014年4月迁址至达州市达川区翠屏街道泰宁路888号的达州皇嘉外科医院，两院合并，达州骨科医院作为医疗机构第一名称。 目前，达州骨科医院建设有门诊部、住院部、行政楼、办公楼、综合楼等，院内设置有内科、外科、骨科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等科室，配套建设有餐厅、库房、污水处理站、运动中心等公辅设施。医院目前编制床位280张，门诊量50人次/天。 随着达州市经济的快速发展，川东北区域市民多元化、多层次的医疗服务需求不断增加，达州骨科医院目前的医疗建筑老旧，功能设置不足，医疗设备设施条件落后，无法满足地区日益增长的医疗需求。在此背景下，达州骨科医院有限公司拟新增投资12492万元，在院区现厂址内改扩建“达州骨科医院门诊外科大楼项目”，项目建成后，新增床位120张，全院总编制床位达400张，门诊量达200人次/每天。 达州市卫生健康委员会于2020年12月29日同意达州市骨科医院在原有280张床位的基础上增加20张，因医院的床位房间有限，未立即新增这20张床位；达州市达川区卫生健康局与2022年10月10日同意达州市骨科医院在扩建项目实施后，新增床位100张，全院床位达400张。因此，本次改扩建共新增床位120张。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十九、卫生”中“108、医院 841”中的“其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。为此，达州骨科医院有限公司委托四川石莹科技有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，我单位接受委托后，对项目进行了现场踏勘和资料收集工作，在充分掌握项目资料的基础上，依据国家生态环境保护相关法律法规及有关技术规范的规定和要求，编制完成了该项目的环境影响报告表。 根据《医用诊断X线卫生防护标准》、《中华人民共和国放射性污染防治法》，本项目涉及辐射的内容另行办理相关手续，不在本次评价范围内。 2、项目基本情况 项目名称：达州骨科医院门诊外科大楼 建设单位：达州骨科医院有限公司 建设地点：达州市达川区翠屏街道泰宁路888号 建设性质：改扩建 项目投资：总投资12492万元（其中国内贷款6847万元，企业自筹5645万元） 占地面积：本项目在原用地范围（37717.5m2）内进行改扩建，不新增用地。 建设规模及内容：新建1栋门诊外科大楼，主要用于外科门诊，建筑总面积为20338.06平方米，框架结构：建筑总层数11层，其中地下1层、地上10层，建筑总高度43.9米。本项目建成后，新增床位120张，全院总编制床位达400张，门诊量达200人次/每天。 本项目拆除、保留、新建内容：保留原有4栋建筑（6层住院楼、2层会议楼、4层办公楼及4层行政楼），拆除7栋原有建筑（2层库房、2层食堂，1层消毒供应室、1层门诊部、1层运动中心、2层综合楼及1间医废暂存间），新建4栋建筑（10层门诊外科大楼、1间医废暂存间、2层餐厅及3层消毒供应中心）。 本项目拆除、保留、新建内容具体情况见下表。 本项目拆除、保留、新建内容具体情况一览表 序号 项目 建设内容 备注 库房 拆除原有库房，2F，建筑面积780m2。 拆除 食堂 拆除原有食堂，2F，建筑面积850m2。 拆除 消毒供应室 拆除原有消毒供应室，1F，建筑面积240m2。 拆除 门诊楼 拆除原有门诊部，1F，建筑面积800m2。 拆除 运动中心 拆除原有门诊部，1F，建筑面积1500m2。 拆除 综合楼 拆除原有综合楼，2F，建筑面积1500m2。 拆除 影像科 拆除原有影像科，1F，建筑面积300m2。 拆除 危废暂存间 拆除原有危废暂存间，1F，建筑面积20m2。 拆除 发电机房 拆除原有住院楼北侧发电机房，全院采用新建门诊外科大楼-1F柴油发电机作备用电源。 拆除 住院楼 保留原有住院楼1栋，位于医院东侧，6F，高度22.5m，建筑面积约4386m2，共设置床位100张。 保留 会议楼 保留原有会议楼1栋，2F，高度9m，建筑面积约1148m2。 保留 办公楼 保留原有办公楼一栋，4F，高度14.4m，建筑面积1031.33m2。 保留 行政楼 保留原有行政楼1栋，4F，高度14.4m，建筑面积841.3m2。 保留 预处理池 保留原有两座预处理池，容积分别为60m3。 保留 制氧机房 保留原有会议室东侧制氧机房，供氧能力6t/年。 保留 门诊外科大楼 新建一栋门诊外科大楼，地下1层、地上10层，高度43.95m，总建筑面积20388.06m2。共设置床位300张。 新建 餐厅 新建1栋餐厅，2F，高度9.15m，建筑面积1152.05m2，用于医院内员工及病人用餐。 新建 消毒供应中心 新建1栋消毒供应中心，3F，建筑面积1467.42m2，1F为消毒中心，2、3F为库房。 新建 医废暂存间 新建1间危废暂存间，建筑面积85m2。 新建 污水处理站 新建1座1体化污水处理设备，原有污水处理站改建为应急事故池。 新建 4、项目组成 本项目组成及主要环境问题见下表。 本项目组成及主要环境问题 工程分类 名称 项目内容及规模 主要环境问题 备注 施工期 运营期 主体工程 门诊外科大楼 1栋，位于医院北侧，地下1层、地上10层，高度43.95m，总建筑面积20388.06m2。共设置床位300张。 -1F：设置停车场（停车位48个）、发电机房、制氧机房、风机房、消防水池、配电房等； 1F：为门诊、急诊区，主要设置诊断室、急诊科、放射科、医保科、值班室等； 2F：为门诊区，主要设置口腔科、中药房、彩超室、检查室、采血区、检验区等； 3F：为手术部，主要设置手术室、麻醉室、库房、医护办公室等； 4F：为ICU及医学美容科，主要设置咨询室、治疗室、ICU隔离室、计算机中心机房、病理科、手术室机房等； 5F：为外科，主要设置治疗室、抢救室、配液室、医护办公室、病房等； 6-9F：为骨科，主要设置治疗室、抢救室、医护办公室、病房等； 10F：为妇科和眼耳鼻咽喉口腔科，主要设置治疗室、抢救室、医护办公室、病房等。 施工扬尘、建筑垃圾、生活垃圾、生活污水、噪声等 噪声、固废、废水、废气 新建 住院楼 1栋，位于医院东侧，6F，高度22.5m，建筑面积约4386m2，共设置床位100张。 1F：急诊、输液室、收费室等； 2F：综合外科（外科、妇科、眼耳鼻咽喉科）、会议室等； 3F：骨科、创伤骨科（下肢）、病房等； 4F：胸外科、泌尿外科、脊柱外科、病房等； 5F：关节外科、运动医学科、病房等； 6F：手术室、麻醉科等。 噪声、固废、废水、废气 利旧 行政楼 1栋，位于医院中部，4F，高度14.4m，建筑面积741.3m2，设置人事科、审计科、财务科、医院办公室等。 废水、固废 利旧 办公生活设施 办公楼 1栋，位于医院中部，4F，高度14.4m，建筑面积1031.33m2，设置监控室、保卫科、总值班室、病案室、信息科、药剂科、医务科、质控科、办公室等。 废水、固废 利旧 会议楼 1栋，位于医院东侧，2F，高度9m，建筑面积约1148m2，主要用于医院召开会议。 固废、废水 利旧 餐厅 1栋，位于医院南侧，2F，高度9.15m，建筑面积1152.05m2，用于医院内员工及病人用餐。 废水、固废、废气、噪声 新建 辅助工程 空调系统 按各功能区要求，公共卫生诊疗区域、住院病房、办公用房等设置中央空调系统； 消防控制室、变配电房、值班室等与集中空调系统使用时间不一致的房间设分体空调； 洁净手术部、ICU室等独立设置空气净化空调系统。 噪声、固废 新建 制氧机房 制氧机房1#：位于会议楼外东侧，建筑面积20m2。 环境风险 利旧 制氧机房2#：位于门诊外科大楼-1F，建筑面积15m2。 环境风险 新建 柴油发电机房 位于门诊外科大楼-1F，建筑面积104m2，设置1台800kW的发电机组。 废气、噪声 新建 纯水系统 消毒供应中心1F设置纯水间1间，采用反渗透膜（RO膜）工艺制备纯水，制水量1000L/h。 废水 新建 消毒供应中心 1栋，位于医院东侧，3F，建筑面积1467.42m2，1F为消毒中心，2、3F为库房。 废水、噪声 新建 公用工程 给水 市政管网供给。 / 依托 排水 采取雨污分流，雨水排入市政雨水管网，污水处理达标后排入市政污水管网。 废水 新建 供电系统 市政电网提供。 / 依托 供气 市政天然气管网供气。 / 依托 供热 医院热水供应采用电加热，不设置锅炉。 废气 新建 停车场 机动车停车位380个，其中地上室外停车位242个，地下及半地下室内停车位138个。 废气、噪声 新建 仓储工程 库房 位于消毒供应中心2、3F，建筑面积965.78m2。 环境风险 新建 储油间 位于门诊外科大楼-1F，建筑面积3.5m2，用于柴油发电机柴油储存。 环境风险 新建 绿化工程 / 医院规划总绿地面积14650m2，绿地率38%。 / 新建 环保工程 废水 预处理池1#：位于住院楼北侧，容积60m3。 预处理池2#：位于办公楼南侧，容积60m3。 废水、污泥 利旧 预处理池3#：位于门诊外科大楼北侧，容积100m3。 新建 食堂隔油池：食堂设置一座容积10m3的隔油池。 油污、废水 新建 新建1座一体化污水处理设施，位于医院西南侧，采用“预处理池+一级强化+次氯酸钠消毒”处理工艺，废水处理能力为300m3/d。 恶臭、废水、污泥 新建 废气 污水处理站恶臭：一体化污水处理设备预留进、出气口，在出气口设置抽风装置，废气统一收集后经“紫外线杀毒+活性炭吸附”装置处理后由15m排气筒（DA001）排放。 废气 新建 医疗废物暂存异味：医疗垃圾密封收集，医疗废物及时转运处置，定期喷洒消毒剂，加强经常通风换气。 新建 煎药废气：集气罩收集后通过1套活性炭吸附处理，最后经大楼内置烟道引至楼顶（H=40m）排放。 新建 食堂油烟：食堂油烟经油烟净化器处理后通过油烟井引至楼顶（H=9m）排放。 新建 柴油发电机废气：经发电机自带的消烟除尘装置处理后，通过大楼排烟井引至楼顶排放。 新建 固废 一般固废：生活垃圾、中药药渣、餐厨垃圾统一收集交由达州市达川区环境卫生管理处清运处理，未被污染的输液瓶（袋）交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司通川分公司回收利用。 固废 新建 危险废物：新建1间医废暂存间，位于医院西南侧，建筑面积85m2。医疗废物、格栅渣、污泥、废活性炭、废紫外灯管暂存于医废暂存间，定期交由资质单位进行处置。 固废 新建 噪声 社会噪声：医院内严禁大声喧哗，张贴告知标识，采用隔声玻璃等。 噪声 新建 车辆交通噪声：医院内禁止车辆鸣笛，限值车速，严格规范车辆进出秩序，减少机动车频繁启动和怠速。 噪声、废气 新建 设备噪声：风机安装消声器、柔性接口等；污水站水泵等置于水下；中央空调冷却塔及主机均安装于楼顶，柴油发电机建设专用的隔声房间；设备定期检查、维修等。 噪声 新建 土壤/地下水防治工程 重点防渗区：医废暂存间、预处理池、隔油池、一体化污水处理站、事故应急池、柴油发电机房、储油间、污水管道采取重点防渗措施。 环境风险 新建 一般防渗区：消毒供应中心1F、消防水池采取一般防渗措施。 新建 简单防渗区：门诊大楼、餐厅等除重点防渗和一般防渗的区域采取简单防渗措施。 新建 本项目建成后，全院的主要经济技术指标详见下表： 本项目建成后全院主要经济技术指标一览表 综合技术经济指标 序号 项目 单位 指标 一 规划建设净用地面积 m2 37717.5 二 规划总建筑面积 m2 36256.13 （一） 地上计入容积率的建筑面积 m2 30845.5 1 原有行政楼建筑面积 m2 841.3 2 原有办公楼建筑面积 m2 1031.33 3 原有内科住院楼及会议室建筑面积 m2 5784.72 4 新建门诊外科大楼建筑面积 m2 20388.06 5 新建餐厅建筑面积 m2 1152.05 6 新建消毒供应中心建筑面积 m2 1467.42 7 新建门卫室建筑面积 m2 62.2 8 新建废物暂存建筑面积 m2 85.29 9 新建车库楼梯出地面建筑面积 m2 33.13 （二） 地上不计入容积率的建筑面积 m2 / （三） 地下建筑面积及层数 m2 6446.35 1 机动车车库面积 m2 4897.02 2 设备用房面积 m2 1549.33 三 容积率 / 0.8178 四 建筑基地面积 / / （一） 建筑基底总面积 m2 5696.03 （二） 高层主体基底面积 m2 2674.5 五 建筑密度 / / （一） 总建筑密度 % 15.1 （二） 高层主体建筑密度 % 7 六 总绿地面积 m2 14650 （一） 集中绿地面积及占规划净用地面积的比例 % 27.68（10440m2） 七 绿地率 % 38.8 八 机动车位 辆 380 （一） 地上室外停车位及所占比例 % 63.68（242辆） （二） 地下及半地下室内停车位 辆 138 九 非机动车位 辆 310 分项技术经济指标 序号 楼栋号 基底面积（m2） 总建筑面积（m2） 建筑高度（m） 层数 1 原有行政楼 196 841.3 14.4 4F 2 原有办公楼 241.92 1031.33 14.4 4F 3 原有内科住院楼及会议室 1348.3 5534 22.5 6F 4 新建门诊外科大楼 2674.5 20388.06 43.9 10F 5 新建餐厅 567.79 1152.05 9.15 2F 6 新建消毒供应中心 486.9 1467.42 10.95 3F 7 新建门卫室 62.2 62.2 4.35 1F 8 新建医废暂存间 85.29 85.29 3.75 1F 9 新建车库楼梯出地面 33.13 33.13 3.15 1F 10 车库 门诊大楼地下室 / 3543.57 4.8 1F 11 地下车库 / 2902.78 3.9 1F 5、主要原辅材料、动力消耗及来源 本项目所需要的原辅材料、动力消耗及来源明细表如下： 项目主要原辅材料、燃料、动力用量及来源一览表 类别 名称 单位 原项目用量 本项目用量 扩建后全院用量 变化情况 暂存量 暂存位置 一次性医疗用品 注射器 具/a 5000 250 5250 +250 300 库房 输液器 具/a 3000 150 3150 +150 300 分装袋 个/a 3000 150 3150 +150 300 采血管 个/a 2000 100 2100 +100 150 空针 支/a 5000 250 5250 +250 300 采血针 支/a 3000 150 3150 +150 200 棉签 包/a 2000 100 2100 +100 100 口罩、帽子 袋/a 5000 250 5250 +250 500 棉球、棉花 包/a 500 25 525 +25 10 纱布 张/a 800 40 840 +40 100 检验科试剂 成品试剂盒 盒/a 若干 若干 若干 / / 消毒剂 “84”消毒液（500mL/瓶） 瓶/a 2000 100 2100 +100 50 消毒剂（戊二醛） 瓶/a 2000 100 2100 +100 50 医用酒精（500mL/瓶） 瓶/a 100 100 200 +100 100 消毒剂（次氯酸钠） t/a 18 7 25 +7 2 污水处理站 供氧 氧气 t/a 6 6 12 +6 / 制氧机房 能耗 电 kW·h/a 200万 50万 250万 +50万 / / 水 m3/a 58000 47272 105272 +47272 / / 天然气 m3/a 10000 2000 12000 +2000 / / 0#柴油 t/a 0.5 0.5 1 +0.5 0.5 储油间 部分原辅料理化性质： （1）“84”消毒液 84消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，有效氯含量5.5%～6.5%，现被广泛用于宾馆、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒。 （2）戊二醛 带有刺激性气味的无色透明油状液体。与水混溶，可溶于热水乙醇、氯仿、冰醋酸、乙醚。熔点-15℃，沸点189℃，密度0.947g/cm3。常用作杀菌剂、消毒剂、木材防腐剂等。 （3）医用酒精（乙醇） 纯度99.7%乙醇，无色液体，有酒香。熔点-114.1℃，沸点78.3℃。相对密度（水=1）为0.79，闪点12℃。易燃，引燃温度363℃，其蒸气与空气可形成爆炸混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，有害燃烧产物为一氧化碳和二氧化碳。性质稳定，与水混溶，可溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。常用作制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。本项目使用到的乙醇包括无水乙醇、95%乙醇和75%乙醇，其中无水乙醇和95%乙醇常用于器械消毒，75%用于体表消毒。 （4）次氯酸钠 次氯酸钠，是一种无机化合物，化学式为NaClO，次氯酸钠的水溶液，为微黄色溶液，有非常刺鼻的气味，极不稳定。熔点-16℃，沸点111℃，密度1.25g/cm3。次氯酸钠主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域。 （5）氧气 氧气是无色无味气体，是氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃，沸点-183℃。不易溶于水，1L水中溶解约30mL氧气。在空气中氧气约占21%。液氧为天蓝色。固氧为蓝色晶体。本项目氧气主要用于因缺氧引起的呼吸系统疾病(如哮喘、支气管炎、肺心病等)、心脏及脑血管系统疾病(如：冠心病、心肌梗塞、脑溢血、脑梗塞)的辅助治疗，以缓解其缺氧症状；也可用于保健吸氧或紧张脑力劳动及体力劳动后疲劳的快速解除。 6、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设备见下表。 主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备型号 单位 扩建前数量 扩建后数量 变化情况 高频移动式X射线摄影机 PLX101C 台 1 1 0 移动式平板C形臂X射线机 PLX118WF-D 台 1 1 0 移动式平板C形臂X射线机 Kp5000 台 1 1 0 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置 SOMATOM Spirit 台 1 1 0 X射线计算机体层摄影设备 SOMATOM go.up 台 1 1 0 医用X射线摄影系统 新东方1000MC 台 1 1 0 超导型磁共振成像系统 MAGNETOM ESSENZA Galaxy 台 1 1 0 全自动生化分析仪 BS-850 台 1 1 0 电解质分析仪 PSD-16A 台 1 1 0 全自动血凝分析仪 SF-8200 台 1 1 0 全自动化学发光分析仪 BMbio-POCT10 台 1 1 0 化学发光分析仪 CL-2000i 台 1 1 0 全自动血型分析仪 Aigel300 台 1 1 0 干式荧光免疫分析仪 FS-205 台 1 1 0 血沉仪 SD-100 台 1 1 0 全自动血细胞分析仪 BC5180DCRP 台 1 1 0 纯水机 CD-RO-40L 台 1 1 0 尿液分析仪 URIT-500B 台 1 1 0 自动加样仪 SCAN-10 台 1 1 0 压力灭菌锅 BC1827 台 1 2 +1 立式压力蒸汽灭菌器 BKQ-B50 台 1 1 0 荧光定量分析仪 Lepgen96 台 1 1 0 移动PCR方舱舱体 13700-1 台 1 1 0 WBH脉冲空气波压力治疗仪 WBH-B 台 6 10 +4 WBH脉冲空气波压力治疗仪 WBH-BT 台 2 2 0 X射线计算机体层摄影设备 SOMATOM go. Up 台 1 1 0 彩色超声诊断系统 Affiniti 30 台 1 1 0 等离子体手术系统 PLA-600 台 1 1 0 电动骨组织手术动力系统 QH13-SDX-A 台 1 1 0 电动吸引器 YX930D 台 2 10 +8 电动洗胃机 DXW-A 台 1 1 0 电解质分析仪 PSD-16A 台 1 1 0 动态血沉压积测试仪 SD-100 台 1 1 0 多普勒血流探测仪 LGT-2100 台 1 1 0 关节持续被动活动仪 YTK-E(肘台) 台 1 1 0 立式压力蒸汽灭菌器 BKQ-B50II 台 1 2 +1 麻醉系统 S6500A 台 2 7 +5 气压弹道式体外冲击波治疗仪 LGT-2500S 台 1 1 0 全自动血液细胞分析仪 BC-5180 CRP 台 1 1 0 实时荧光定量PCR分析仪 Lepgen96 台 1 1 0 数字平板探测器及其影像系统 4343A 台 1 1 0 数字式十二道心电图机 ECG-1210 台 5 7 +2 数字式浊度计 DL-ZD3 台 1 1 0 心电监护仪 UT4000B 台 52 50 -2 心电图机 ECG90A 台 3 3 0 熏蒸治疗仪 LXZ-200V 台 4 10 +6 智能恒温蜡疗仪 HB-LY2 台 2 2 0 智能熏蒸仪 LXZ-200V 台 1 1 0 中频电疗仪 ZP-100CIIB 台 8 8 0 便携式彩色多普勒超声系统 Z5 台 1 1 0 胃肠镜 / 台 1 1 0 牙片机 / 台 1 1 0 煎药机 / 台 0 1 +1 空气消毒机 / 台 16 27 +11 紫外线消毒车 / 台 2 4 +2 余氯水质在线自动监测仪 BEW-CL100 台 1 1 0 化学需氧量水质自动在线监测仪 BEW-COD100 台 1 1 0 7、水平衡分析 （1）给水 医院已配套建成完善的给水设施，供水来自市政自来水管网，供水能力能满足医院的用水需求。本项目用水主要为住院、门诊病人用水、医护人员用水、食堂用水、地面清洁用水、纯水制备用水和绿化用水等。 本项目用水参照《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关行业的推荐值。 a.住院病人用水 参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中用水定额，每张病床废水排放量为300~400L/床·d，本次取400L/床·d，本项目新增床位为120张，废水排放量为48m3/d，废水产生系数按0.85计，则住院病人用水量为56.47m3/d。 b.门诊病人用水 参考《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）中门诊部用水量为15L/（人·次），本项目新增门诊病人150人次/每天，用水量为2.25m3/d，废水产生系数按0.85计，则门诊病人废水产生量为1.91m3/d。 c.医护人员用水 本项目新增医护工作人员共48人，人均用水量按100L/d考虑，则医护人员用水量为4.8m3/d，污水产生系数取0.85，则医护人员办公生活污水产生量为4.08m3/d。 d.食堂用水 本项目新建一栋2F食堂，主要承担医院职工的日常就餐，用水量参照《综合医院建筑设计规范》（GB1039-2014），餐厅用水按20L/人·次计，每天用餐三次，职工总人数为420人，用水量为25.2m3/d，污水产生系数取0.85，则食堂废水产生量为21.42m3/d。 e.地面清洁用水 地面清洁采用拖布拖地的方式，地面清洁用水按0.5L/m2次，每天清洁一次，本项目新增建筑面积按23000m2计，用水量为11.5m3/d，全部蒸发损耗，但清洗拖布时会产生拖布清洁废水，类比同类型同规模医院，拖布清洗用水量约2.0m3/d，污水产生系数取0.85，则拖布清洁废水产生量为1.7m3/d。综上，项目地面清洁用水量为13.5m3/d，废水产生量约为1.7m3/d。 f.纯水制备用水 本项目纯水机采用反渗透膜（RO膜）工艺，采用全自动制水，储罐水满自动停机，储罐缺水时自动运行。项目纯水使用自来水制备，产水率约为70%。医院各科室的纯水用量约为2m3/d，则自来水用量为2.86m3/d，浓水产生量约为0.86m3/d。 g.绿化用水 本项目新增绿化面积14650m2，绿化用水定额参照《四川省用水定额》的通知（川府函[2021]8号）表35绿化管理用水定额，用水按0.77m3/（m2·a）计，则绿化用水量为30.9m3/d。 本项目用水量情况见下表。 本项目用水量情况一览表 序号 项目 日最大用水规模 用水定额 用水量（m3/d） 产污系数 废水产生量（m3/d） 1 住院病人用水 120床 / 56.47 85% 48 2 门诊病人用水 150人 15L/（人·次） 2.25 85% 1.91 3 医护人员用水 48人 100L/人·d 4.8 85% 4.08 4 食堂用水 420人 20L/人·次 25.2 85% 21.42 5 地面清洁用水 23000m2 0.5L/m2 13.5 / 1.7 6 纯水制备用水 / / 2.86 / 0.86 7 绿化用水 / / 30.9 / 0 8 合计 135.98 / 77.97 本项目水平衡见下图。 本项目水平衡图 单位：m3/d ②排水 本项目排水采用雨污分流制。 a.雨水排放 医院内设置雨水沟，雨水经雨水沟收集后进入市政雨水管网。 b.废水排放 食堂废水经隔油池处理后，与其余废水一起进入预处理池，废水经预处理池处理后进入一体化污水处理站进行处理，处理工艺采用“一级强化+次氯酸钠消毒”，废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政管网，进入达州市第二城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标要求后，最终排入州河。 注： ①本项目服务对象为普通病人，不涉及传染病人的治疗与住院，如发现有传染病人，应立即送往传染病医院，本项目无含传染病病原体废水产生。 ②本项目医学影像科不使用传统的照片胶片洗印，采用DR成像，无洗印废水产生。 ③本项目药房无饮片加工工序，不产生饮片加工废水。 ④本项目口腔科室不使用含汞材料，不产生含汞废水。 ⑤医院洗衣外委，不设洗衣房，不产生洗衣废水。 ⑥本项目检验室使用成品试剂，不使用水，检验废液和使用后的试剂作为医废处置，不产生检验废水。 8、劳动定员与工作制度 劳动定员：本项目新增员工48人，项目建成后全院劳动定员420人。 工作制度：年工作365天，实行三班制，白班300人，夜班120人，每班8小时。 9、项目平面布局合理性分析 本项目位于达州市达川区翠屏街道泰宁路888号，根据现场勘查，项目西、南侧有城市干道围绕，交通便捷，地块呈不规则矩形，地势为北高南低，东高西低。 （1）总平面布局 本项目在原址内进行改扩建，建设内容为保留原有4栋建筑（6层住院楼、2层会议楼、4层办公楼及4层行政楼），拆除7栋原有建筑（2层库房、2层食堂，1层消毒供应室、1层门诊楼、1层运动中心、2层综合楼及1间医废暂存间），新建4栋建筑（10层门诊外科大楼、1间医废暂存间、2层餐厅及3层消毒供应中心）。本项目建成后，全院总平面布局合理性的分析如下： 医院出入口：医院人流及车流主出入口设置在西侧中部，西北侧设置救护车及医务人员的专用出入口，医务人员通过西北侧进入，病患从西侧中部人行主出入口后，再通过院前广场进入，车辆通过地下车库入口进入停车场，做到人车分流，医患分流。 功能布局：新建1栋门诊外科大楼位于场地西北侧，靠近医院出入口，方便患者就医、医生接诊；消毒中心位于场地中部，方便消毒物质的供应和运输；住院楼位于场地东南侧，靠近绿化植被一侧，离交通干道较远，可为住院患者提供一个安静舒适的环境；办公楼和行政楼位于场地中部，方便医护人员的日常办公；餐厅位于场地西南侧，北侧和东侧为地面停车场，利于就餐。 （2）医疗废物运输路线 门诊大楼和住院大楼每层均设置1间医疗废物收集室，医废收集后通过专用污物电梯进行转运，最后经内部道路运输至医疗废物暂存间进行暂存。医疗废物暂存间位于场地西南侧，靠近医院出入口，方便医疗废物向外转运。整个过程既保证医疗废物的运输效率，又避免了对医院环境造成污染，形成了洁污分流、便捷、安全的运输路线。 （3）环保设施布局 一体化污水处理站：项目地势北高南低，东高西低，一体化污水处理站位于场地西南侧，处于地势最低处，便于废水的收集。同时，项目所在地常年主导风向为东北风，污水处理站位于门诊楼、住院楼下风向，污水处理站产生恶臭经“UV杀菌+二级活性炭”处理后通过15m高排气筒排放，对医院内环境影响较小。 医疗废物暂存间：医废暂存间位于场地西南侧，处于医院门诊楼、住院楼的下风向，医疗废物通过密封收集，及时清运，定期消毒除臭后，医疗废物暂存间产生的恶臭对医院环境影响较小。 综上所述，医院总平面布置分区功能明确，并充分考虑了各建筑的优化布局、物流交通、环保设施布局等问题，总体布局较为合理。 10、公用工程及辅助设施 （1）依托原有项目公辅设施 1）供电 电源由市政电网供给，原项目已接入10KV电源对医院进行供电，本项目可直接接入现有线路，本项目依托原项目供电设施可行。 2）供水 市政给水管网供给，原项目已从市政给水管引入两根DN100管道，本项目可直接接入现有给水管网，本项目依托原有项目给水设施可行。门诊外科大楼地下室至地上5层采用市政给水管网直接供水，5F以上采用水泵水箱联合供水。 （2）本项目新建公辅设施 1）供热 本项目热水供应由电加热器供热，不设供热锅炉，消毒灭菌室由电动蒸汽发生器供热。 2）空调系统 按各功能区要求，公共卫生诊疗区域、住院病房、办公用房等设置中央空调系统；消防控制室、变配电房、值班室等与集中空调系统使用时间不一致的房间设分体空调；手术室、ICU等净化空调区域，设置组合式空调机组，按净化级别设置相应初效、中效、高效过滤器，新风集中处理后、再送至室内循环机组。 3）柴油发电机 门诊外科大楼-1F设柴油发电机房，配置一台H-P800柴油发电机组，功率800kW，作为备用电源，柴油发电机组采用自启动型，当停电或变压器故障时，柴油发电机自启动并在30s内供电。当市电恢复30~60s后，柴油发电机自动停机。 4）通风 地下车库和各设备用房设置机械通风系统，各卫生间、污物间等均设机械通风系统，排风量按不低于10次换气次数计算，排除余热或废气。 5）制氧站 本项目新建一座制氧机房，位于门诊大楼-1F，氧气通过管道接至各病房、手术室，抢救室、ICU等，供病人使用。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 1.1施工时序 本项目为改扩建项目，建设内容为：保留原有4栋建筑（6层住院楼、2层会议楼、4层办公楼及4层行政楼），拆除7栋原有建筑（2层库房、2层食堂，1层消毒供应室、1层门诊部、1层运动中心、2层综合楼及1间医废暂存间），新建4栋建筑（10层门诊外科大楼、1间医废暂存间、2层餐厅及3层消毒供应中心）。 为保证项目施工过程医院正常运营，因此，对拆除、新建工程进行施工时序的调控，总体遵循先进行新增构筑物的建筑，再进行同功能旧楼的拆除的原则，具体施工时序见下表。 本项目拆除、新建构筑物时序表 拆除时序 拆除构筑物 拆除后新建构筑物 备注 第一阶段 食堂、库房、停车场 新建1栋门诊外科大楼、食堂 拆除区域为新建门诊外科大楼用地，库房暂存物资搬运暂存至会议楼。 第二阶段 门诊部、消毒供应室、运动中心、综合楼、影像科、发电机房、医废暂存间 新建消毒供应中心、医废暂存间、一体化污水处理站 门诊外科大楼修建完成后，进行第二次拆除工作。门诊科、影像科、发电机均搬至门诊外科大楼进行运行。新建一座1体化污水处理站，原有污水处理站改建为应急事故池。 1.2 施工期过渡方案 （1）施工期医院供电 门诊外科大楼建成前，利用现有的配电房供电，现有发电机房作为备用电源，门诊外科大楼建成后，利用门诊外科大楼-1F配电房和现有配电房一起供电、门诊外科大楼-1F发电机房作为备用电源，拆除现有发电机房。 （2）施工期医院废水处理 新建一体化污水处理站建成前，废水利用原有污水处理站进行处理，待新建污水处理站建成调试完成后，将废水管道接入新建一体化污水处理设备，废水出口接现有废水总排口，通过市政管网进入达州市第二城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标要求后，排入州河。 1.3施工期污染物分析 本项目施工过程中涉及拆除工程、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工序。施工期对环境的影响主要包括：施工废水、施工噪声、施工粉尘、建筑垃圾以及施工人员生活污水和生活垃圾，其施工期工艺流程如图2-2所示。 本项目施工期工艺流程及产污环节图 1.2施工期主要污染工序 （1）拆除工程 原有项目建筑物的拆除，挖掘机、凿岩机等机械运行会产生一定的设备噪音，同时产生扬尘。 （2）基础工程 包括项目用地范围内的土地平整、地基开挖及场地硬化工程，由于挖土机、卡车等施工机械的运行，将产生一定的设备噪音，同时产生扬尘，不同的条件下，扬尘对环境的影响不同。此外，基础开挖引起现有土地利用类型的改变，会造成一定程度的水土流失。 （3）主体工程 主体工程施工主要是指对医院各业务建筑、后勤保障等辅助用房以及配套绿化、道路、管道设施等建设。施工过程中挖掘机、打夯机、装载汽车等运行时会产生噪声；施工物料运输、装载等过程产生扬尘；施工人员会产生生活污水及生活垃圾；此外，还会产生少量的建筑垃圾以及生产废水。 （4）装饰工程 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、喷涂、裱糊等），钻机、电锤等产生噪声，涂料产生废气、废弃物料及污水。 （5）设备安装与调试 在基础设备安装过程中会产生安装机械噪声、施工物料废弃物；施工人员会产生生活污水和生活垃圾。 从总体讲，该项工程在施工期以施工噪声、扬尘、建筑垃圾等为主要污染物，但这些污染物随着施工的结束而结束。 2、运营期 2.1运营期工艺流程及产污环节 本项目建设完成后主要是为病人提供询医治病的服务，无生产过程存在。营运过程中主要产生医疗废水、生活垃圾、医疗固废、噪声等。这些污染物均会对区域环境构成一定影响，其影响将会持续产生。本项目不设置传染科，以下医疗工作流程不包含传染病人就诊流程，若遇发热病人应按照发热门诊相关工作制度进行就诊管理。项目运营期工作流程及产污环节见下图。 本项目营运期工艺流程及产排污环节 2.2产污环节 （1）施工期产污环节 本项目为改扩建项目，主要涉及到原有建筑拆除、土石方挖填、新建主体工程、装修工程、设备的调试安装等，项目在施工期以噪声、扬尘、建筑垃圾、生活污水和生活垃圾为主要污染物。这些污染是暂时性的，会随着施工结束而消失。主要产污情况见下表。 本项目施工期产排污环节及污染物一览表 污染物种类 产污来源 名称 主要污染因子/废物类别 施工废气 施工场地 施工扬尘、机械废气 颗粒物、CO、NOx、SO2 装修废气 有机废气 甲醛、苯系物等 施工废水 施工人员 生活污水 COD、SS、氨氮等 运输车辆 车辆冲洗废水 SS 施工噪声 施工机械、运输车辆 机械噪声、车辆噪声 噪声 施工固废 施工人员 生活垃圾 生活垃圾 建筑场地 建筑垃圾 一般固废 （2）营运期产污环节 运营期主要污染物为一体化污水处理设备恶臭、医疗废物暂存间异味、柴油发电机废气、煎药废气、食堂油烟、汽车尾气等；生活污水、医疗废水等；噪声主要为社会噪声、车辆噪声和设备噪声；固废主要为医疗废物，一般固废、生活垃圾等。主要产污情况见下表。 本项目营运期产排污环节及污染物一览表 污染物种类 产污来源 名称 主要污染因子/废物类别 废气 一体化污水处理设备 恶臭 NH3、H2S、臭气浓度 医疗废物暂存间 恶臭 臭气浓度、带菌空气等 食堂 食堂油烟 油烟 煎药 煎药废气 恶臭 柴油发电机 柴油发电机废气 CO、HC、NO2 病房、手术室等 带菌空气 带菌空气 进出车辆 汽车尾气 CO、NOx、THC等 废水 门急诊运行 门诊废水 pH值、COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群、动植物油等 病人住院 住院病人废水 医护人员日常 医护人员生活污水 食堂运行 食堂废水 地面清洁 地面清洁废水 纯水制备 纯水制备浓水 噪声 医院办公人员、患者日常活动产生的噪声 社会噪声 噪声 进出车辆 车辆噪声 风机、水泵、中央空调等设备 设备噪声 固体废物 医护人员、病患 生活垃圾 生活垃圾 病患治疗 未被污染的输液瓶（袋） 一般固废 食堂运行 厨余垃圾（含隔油池油污） 一般固废 中药房 煎药药渣 一般固废 医疗服务 医疗垃圾 危险废物 污水处理站 污泥 危险废物 废气处理装置 废活性炭、废紫外灯管 危险废物 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与项目有关的原有环境污染问题： 1、两院合并更名手续 达州骨科医院成立于2003年，位于达州市通川区南坝路52号，2014年4月达州骨科医院迁址合并至位于达州市达川区翠屏街道泰宁路888号的达州皇嘉外科医院，根据达州市卫生局关于《达州骨科医院迁址并与达州皇嘉外科医院合并的复函》（达市卫函〔2014〕57号），函中明确“同意达州骨科医院迁址至达州皇嘉外科医院内，两院实行合并为一个医院，达州骨科医院作为医疗机构第一名称，达州皇嘉外科医院作为医疗机构第二名称。” 根据达州市达川区环保局关于《医院更名后环评相关问题的复函》（达川环函〔2018〕34号），函中明确“达州骨科医院有限公司能够按照达州皇嘉外科医院扩建工程建设项目环境影响报告书及批复要求落实各项环保设施和措施，该建设项目的性质规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏等措施未发生变动，不需要重新报批建设项目的环境影响评价文件。” 2、原有项目环保手续 2012年达州皇嘉外科医院成立，投资1600万元建设“达州皇嘉外科医院建设项目”，建设内容为：租用房屋建筑面积5500m2，设有内科、外科、妇科、急诊科、康复医学科、眼耳鼻咽喉科等，设置床位200张。项目于2013年2月4日取得原达县环境保护局关于《达州皇嘉外科医院建设项目环境影响报告书的批复》（达环审发〔2013〕6号）。 2015年达州皇嘉外科医院进行扩建，新增投资1800万元建设“达州皇嘉外科医院扩建工程建设项目”，新租房屋4445.61m2，新建门诊部、行政楼、外科楼、消毒处理中心和污水处理站，新增床位50张，扩建后床位总数达到250张。该项目于2015年3月6日取得原达州市达川区环境保护局关于《达州皇嘉外科医院扩建工程建设项目环境影响报告书的批复》（达川环审发〔2015〕10号），2015年11月12日取得达州市达川区环境保护局关于《达州皇嘉外科医院扩建工程建设项目环境保护验收意见的函》（达川环审函〔2015〕12号），实际开设床位280张。医院在更名以后，于2020年8月4日以达州骨科医院有限公司的名义取得了排污许可证（证书编号：91511703MA63RT7360001Q）。 医院原有项目环保手续见下表： 原有项目环保手续一览表 序号 时间 文件名 文号 1 2013年2月4日 《达县环境保护局关于达州皇嘉外科医院建设项目环境影响报告表的批复》 达环审发〔2013〕6号 2 2015年3月6日 《达州市达川区环境保护局关于达州皇嘉外科医院扩建工程建设项目环境影响报告书的批复》 达川环审发〔2015〕10号 3 2015年11月2日 《达州市达川区环境保护局关于达州皇嘉外科医院扩建工程建设项目环境保护验收意见的函》 达川环审函〔2015〕12号 4 2020年8月4日 排污许可证 证书编号： 91511703MA63RT7360001Q 3、原有项目组成及环境问题 原有项目组成及环境问题见下表。 原有项目组成及环境问题一览表 工程分类 项目名称 建设内容 主要环境问题 主体工程 门诊部 1栋，位于医院西北侧，H=4m，框架结构，建筑面积800m2，内设门诊大厅、急诊、输液室、收费室、医学检验科等。 废气、医疗废水、医疗垃圾、生活垃圾、噪声 住院楼 1栋，6层，H=20m，框架结构，建筑面积4386m2，功能布局主要为：1F：急诊、输液室、收费室等；2F：综合外科、会议室等；3F：骨科、创伤骨科（下肢）、病房等；4F：胸外科、泌尿外科、脊柱外科、病房等；5F：关节外科、运动医学科、病房等；6F：手术室、麻醉科等，设置床位280张。 综合楼 1栋，2层，H=6m，框架结构，建筑面积1500m2，内设外科诊断室、手术室等。 影像科 1栋，位于医院东南侧，建筑面积约300m2，内设CT、DR等。 辅助工程 消毒供应室 与门诊部共用1栋，H=4m，框架结构，建筑面积240m2，内设蒸汽发生间、灭菌室、消毒室等。 噪声 行政楼 1栋，位于医院中部，4F，高度14.4m，建筑面积741.3m2，设置人事科、审计科、财务科、医院办公室等。 生活垃圾、生活污水 空调系统 不设中央空调，全部采用分体式空调设备，手术室设无菌空调系统。 噪声 通风系统 卫生间、电梯间设排风进气系统。 噪声、废气 柴油发电机 1间，位于医院东侧，停电时启用。 噪声、废气 办公生活设施 食堂 1栋，2F，位于医院北侧，建筑面积850m2。 食堂油烟、废水 办公楼 1栋，位于医院中部，4F，高度14.4m，建筑面积1031.33m2，设置监控室、保卫科、总值班室、病案室、信息科、药剂科、医务科、质控科、办公室等。 生活垃圾、生活污水 会议楼 1栋，位于医院东侧，2F，高度9m，建筑面积约1148m2，主要用于医院召开会议。 生活垃圾、生活污水 公用工程 给水 市政管网供给。 / 排水 采取雨污分流，雨水排入市政雨水管网，污水处理达标后排入市政污水管网。 / 供电系统 市政电网提供。 / 环保工程 废水 化粪池2个，容积分别为60m3。 废水、污泥、恶臭 污水处理站：采用“一级强化+次氯酸钠消毒”处理工艺，处理能力150m3/d。 废气 食堂油烟：安装油烟净化器，引至楼顶排放。 油烟 污水处理站恶臭：地埋式设计，池体加盖密闭，周边绿化吸收。 恶臭 医废暂存间异味：定期消毒、及时转运等。 恶臭 噪声 选用低噪声设备、安装减震垫，空调加装隔声罩，院内禁止高声喧哗、禁止鸣笛等。 噪声 固废 医疗废物：暂存于危废暂存间，交由资质单位进行处置。 固废 污水处理站污泥：委托有资质单位进行收集处理。 固废 生活垃圾、餐厨垃圾：统一收集，交由环卫部门清运。 固废 4、原有项目主要原辅料及能耗 原有项目原辅材料及能耗情况见下表。 原有项目原辅材料及能耗情况一览表 类别 名称 单位 用量 备注 一次性医疗用品 注射器 具/a 5000 外购 输液器 具/a 3000 外购 分装袋 个/a 3000 外购 采血管 个/a 2000 外购 空针 支/a 5000 外购 采血针 支/a 3000 外购 棉签 包/a 2000 外购 口罩、帽子 袋/a 5000 外购 棉球、棉花 包/a 500 外购 纱布 张/a 800 外购 检验科试剂 成品试剂盒 盒/a 若干 外购 消毒剂 消毒剂（“84”消毒液） 瓶/a 2000 外购 消毒剂（戊二醛） 瓶/a 2000 外购 医用酒精（500mL/瓶） 瓶/a 100 外购 消毒剂（次氯酸钠） t/a 18 外购 供氧 氧气 t/a 6 制氧站 能耗 电 kW·h/a 200万 市政 水 m3/a 58000 市政 天然气 m3/a 10000 市政 0#柴油 t/a 0.5 外购 5、原有项目主要设备清单 原有项目主要设备清单见下表。 原有项目主要设备清单一览表 序号 设备名称 设备型号 单位 数量 高频移动式X射线摄影机 PLX101C 台 1 移动式平板C形臂X射线机 PLX118WF-D 台 1 移动式平板C形臂X射线机 Kp5000 台 1 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置 SOMATOM Spirit 台 1 X射线计算机体层摄影设备 SOMATOM go.up 台 1 医用X射线摄影系统 新东方1000MC 台 1 超导型磁共振成像系统 MAGNETOM ESSENZA Galaxy 台 1 全自动生化分析仪 BS-850 台 1 电解质分析仪 PSD-16A 台 1 全自动血凝分析仪 SF-8200 台 1 全自动化学发光分析仪 BMbio-POCT10 台 1 化学发光分析仪 CL-2000i 台 1 全自动血型分析仪 Aigel300 台 1 干式荧光免疫分析仪 FS-205 台 1 血沉仪 SD-100 台 1 全自动血细胞分析仪 BC5180DCRP 台 1 纯水机 CD-RO-40L 台 1 尿液分析仪 URIT-500B 台 1 自动加样仪 SCAN-10 台 1 压力灭菌锅 BC1827 台 1 立式压力蒸汽灭菌器 BKQ-B50 台 1 荧光定量分析仪 Lepgen96 台 1 移动PCR方舱舱体 13700-1 台 1 WBH脉冲空气波压力治疗仪 WBH-B 台 6 WBH脉冲空气波压力治疗仪 WBH-BT 台 2 X射线计算机体层摄影设备 SOMATOM go. Up 台 1 彩色超声诊断系统 Affiniti 30 台 1 等离子体手术系统 PLA-600 台 1 电动骨组织手术动力系统 QH13-SDX-A 台 1 电动吸引器 YX930D 台 2 电动洗胃机 DXW-A 台 1 电解质分析仪 PSD-16A 台 1 动态血沉压积测试仪 SD-100 台 1 多普勒血流探测仪 LGT-2100 台 1 关节持续被动活动仪 YTK-E(肘台) 台 1 立式压力蒸汽灭菌器 BKQ-B50II 台 1 麻醉系统 S6500A 台 2 气压弹道式体外冲击波治疗仪 LGT-2500S 台 1 全自动血液细胞分析仪 BC-5180 CRP 台 1 实时荧光定量PCR分析仪 Lepgen96 台 1 数字平板探测器及其影像系统 4343A 台 1 数字式十二道心电图机 ECG-1210 台 5 数字式浊度计 DL-ZD3 台 1 心电监护仪 UT4000B 台 52 心电图机 ECG90A 台 3 熏蒸治疗仪 LXZ-200V 台 4 智能恒温蜡疗仪 HB-LY2 台 2 智能熏蒸仪 LXZ-200V 台 1 中频电疗仪 ZP-100CIIB 台 8 便携式彩色多普勒超声系统 Z5 台 1 胃肠镜 / 台 1 牙片机 / 台 1 空气消毒机 / 台 16 紫外线消毒车 / 台 2 余氯水质在线自动监测仪 BEW-CL100 台 1 化学需氧量水质自动在线监测仪 BEW-COD100 台 1 6、原有项目劳动定员和工作制度 原有项目劳动定员372人，年工作365天，实行三班制，白班282人，夜班90人。 7、原有项目给排水工程 （1）给水 市政自来水管网供给，供水水质满足生活饮用水水质标准。 （2）排水 项目采用雨污分流，雨水经医院内雨水管道收集，进入市政雨水管网。医疗废水、生活污水等收集后，进入污水处理站进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准要求后进入市政管网，最终进入达州市第二城市生活污水处理厂。 8、原有项目工艺流程及主要产污环节 项目为骨科医院，主要为病人提供询医治病的服务，无生产过程存在。项目运营期工作流程及产污环节见下图。 原项目运营期工作流程及产污环节 根据工艺流程，原有项目运营期产污环节及污染物汇总见下表。 原有项目运营期产污环节及污染物 污染物种类 产污来源 名称 主要污染因子/废物类别 废气 一体化污水处理设备 恶臭 NH3、H2S、臭气浓度 医疗废物暂存间 异味 臭气浓度、带菌空气等 食堂 食堂油烟 油烟 柴油发电机 柴油发电机废气 CO、HC、NO2 病房、手术室等 带菌空气 带菌空气 进出车辆 汽车尾气 CO、NOx、THC等 废水 门急诊运行 门诊废水 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群、动植物油等 病人住院 住院病人废水 医护人员日常 医护人员生活污水 食堂运行 食堂废水 地面清洁 地面清洁废水 噪声 医院办公人员、患者日常活动产生的噪声 社会噪声 噪声 进出车辆 车辆噪声 风机、水泵等设备 设备噪声 固体废物 医护人员、病患 生活垃圾 生活垃圾 病患治疗 未被污染的输液瓶（袋） 一般固废 食堂运行 餐厨垃圾 一般固废 医疗服务 医疗垃圾 危险废物 污水处理站 污泥 危险废物 9、原有项目污染物治理措施及达标情况 （1）废气 1）废气治理措施 ①污水处理站恶臭 原有项目污水处理站为地埋式污水处理站，采用“一级强化+次氯酸钠消毒”工艺，运行过程中会产生少量恶臭，主要包括NH3、H2S、臭气浓度。根据在线监测设备数据显示，原有项目废水排放量约为58000t/a，按原水BOD5浓度150mg/L、出水BOD5浓度100mg/L进行估算，BOD5的处理量约2t/a，根据《环境影响评价案例分析》（2015年版）和美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究可知，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，则原有项目恶臭污染物产生量NH3为6.2kg/a、H2S为0.24kg/a。 污水处理站采用地埋式，各处理池加盖密闭，同时经过周围绿化吸收，恶臭处理效率按60%计，则NH3排放量为2.48kg/a、H2S排放量为0.096kg/a。 ②医疗废物暂存间异味 医疗废物在堆放暂存过程中，会产生异味。医疗废物暂存间密闭设置，医疗废物用密闭医疗垃圾袋暂存后，每日运送至医疗废物暂存间分类暂存，每2天清运1次，产生异味较少。暂存间由专人负责清理和喷洒消毒药水，通过以上措施可以减少恶臭的产生和减少对周边环境的影响。 ③食堂油烟 原有项目设有一栋餐厅，日常运行中会产生食堂油烟，每日三餐共接待约400人用餐，食堂油烟产生量为0.13t/a，食堂油烟经油烟净化器（净化效率85%）处理后引至室外排放（排放口离地1.5m高），排放量为0.020t/a。 ④发电机废气 原有项目住院楼北侧设置一座发电机房，运行过程中会产生发电机废气，主要为烟尘、SO2、NOx，经发电机自带的废气净化装置处理后通过排气管道引至发电机房顶排放。 ⑤医院带菌空气 医院由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，使医院的空气经常被污染，通过定期采用喷洒消毒剂及空气消毒机消毒方式消毒，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风或机械通风，通风系统设置过滤装置，保证病人与医护人员的卫生环境。 地埋式污水处理站 医废密封暂存 柴油发电机排气管道 食堂油烟管道 废气治理措施相关照片 2）达标情况分析 2021年12月30日四川融华环境检测有限公司对达州骨科医院污水处理站周界无组织废气进行了监测，2022年1月10号出具了检测报告（项目编号SCRHHJJCYXGS1519-0001），检测数据见下表： 污水处理站周界无组织废气检测结果 单位：mg/m3 检测类别 检测点位 检测项目 检测结果 最大值 标准限值 第1次 第2次 第3次 第4次 无组织废气 污水处理站周界 臭气浓度（无量纲） ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 10 氨 0.03 0.06 0.04 0.03 0.06 1.0 氯气 0.05 0.03 0.07 0.09 0.09 0.1 硫化氢 0.008 0.009 0.007 0.009 0.009 0.03 甲烷（体积百分数%） 3.01×10-4 2.78×10-4 2.57×10-4 3.05×10-4 3.05×10-4 1 由监测结果可知，污水处理站周界无组织废气各项指标均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度要求，污水处理站周界各项废气指标达标。 （2）废水 1）废水治理措施 原有项目废水主要为门诊废水、住院病人废水、医护人员生活污水、食堂废水和地面清洁废水，根据医院废水在线监测设备水流量统计，废水年排放量约为58000m3/a，废水经预处理池处理后排入污水处理站，污水处理站处理工艺采用“一级强化+次氯酸钠消毒”，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政污水管网，进入达州市第二城市生活污水处理厂进行处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标要求后，最终排入州河。 2）达标情况分析 2021年12月30日四川融华环境检测有限公司对达州骨科医院废水总排口进行了监测，2022年1月10号出具了检测报告（项目编号SCRHHJJCYXGS1519-0001），监测数据见下表： 废水检测结果 单位：mg/L 检测点位 样品状态 检测项目 检测结果 平均值 标准限值 第1次 第2次 第3次 废水总排口 无色、微臭、微浊、无油膜 粪大肠菌群（MPN/L） ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 5000 悬浮物 7 11 9 9 60 五日生化需氧量 6.7 7.3 6.5 6.8 100 阴离子表面活性剂 0.162 0.124 0.120 0.135 10 石油类 0.12 0.19 0.07 0.13 20 动植物油 0.24 0.28 0.57 0.36 20 挥发酚 0.016 0.012 0.023 0.017 1.0 总氰化物 0.020 0.018 0.017 0.018 0.5 医院设置一套废水自动监测设备，监测指标为pH值、流量、化学需氧量、余氯，下图为某时刻废水自动监测设备余氯、化学需氧量的浓度，分别为4.50mg/L、21.68mg/L，化学需氧量标准限值为250mg/L。因此，结合上表，本项目废水总排口各项指标均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值。 污水处理站 在线监测设备 COD在线监测数据 余氯在线监测数据 废水处理设施相关照片 （3）噪声 1）噪声治理措施 原有项目噪声源主要为水泵、柴油发电机、空调机组等设备产生的机械噪声和医院进出车辆、行人产生的车辆、社会噪声，噪声源强介于65~85dB（A）。治理措施主要为： ①污水处理站水泵为潜水式，安装在预处理池内，通过建筑物隔声、水体隔声； ②医疗设备选用低噪声设备，噪声源强值比较低，置于室内，能够减少设备噪声对外环境的影响； ③空调选用国内外先进设备，空调主机置于楼层外部，采取基座减振； ④医患日常活动和车辆进出会产生少量噪声，通过加强管理、文明交流、禁止鸣笛等措施控制。 2）达标情况分析 2022年2月17日四川锡水金山环保科技有限公司对达州骨科医院废水四周厂界进行了噪声监测，2022年2月25号出具了检测报告（项目编号SCXSJSHBKJYXGS5901-0001），监测数据见下表： 厂界噪声检测结果表 检测点位 检测日期 检测时间 检测结果dB（A） 标准限值dB（A） 1#项目北侧厂界外1m处 2月17日 14：23-14：28（昼） 53 昼间≤60 夜间≤50 22：01-22：06（夜） 42 2#项目东侧厂界外1m处 14：44-14：49（昼） 54 22：17-22：22（夜） 42 3#项目南侧厂界外1m处 15：15-15：20（昼） 55 22：35-22：40（夜） 44 4#项目西侧厂界外1m处 15：30-15：35（昼） 55 22：51-22：56（夜） 45 由监测结果知，项目厂界环境质量噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求，厂界噪声达标。 （4）固废 原有项目固废主要为生活垃圾、未被污染的输液瓶（袋）、餐厨垃圾、医疗垃圾、污泥、格栅渣等。 ①生活垃圾 原有项目生活垃圾主要来源于医护人员、门诊病人、住院病人，医护人员372人，生活垃圾每人产生量按0.5kg/d计，门诊人数180人/d，生活垃圾每人产生量按0.2kg/d计，原有项目床位设置300张，生活垃圾每张床位产生量按0.6kg/d计（含陪护人员），则原有项目生活垃圾产生量为147t/a。垃圾桶收集，交由达州市达川区环境卫生管理处进行清运处理（见附件11）。 ②未被污染的输液瓶（袋） 病人输液完后会产生废输液瓶（袋），根据业主提供资料，原有项目废输液瓶（袋）产生量为5t/a。未被污染的废输液瓶（袋）经收集后，定期交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司通川分公司回收再利用（见附件10）。 ③餐厨垃圾 原有项目设置1栋餐厅，每日三餐共接待约400人用餐，餐厨垃圾产生量按0.1kg/人·d计，则餐厨垃圾产生量为0.04t/d，14.6t/a，餐厨垃圾每天交由达州市达川区环境卫生管理处清运处理（见附件11）。 ④医疗垃圾 项目医疗废物主要为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物。根据对达州骨科医院2021年医疗废物暂存间的医疗废物转运联单数据统计，感染性废物年产生量为25.56t/a，损伤性废物年产生量为2.36t/a，病理性废物年产生量为0.016t/a，药物性废物年产生量约为0.15t/a，化学性废物年产生量约为0.1t/a。 感染性废物和损伤性废物交由达州佳境医疗废物处理有限公司处置（见附件7），病理性废物交由通川区殡仪馆收运并处置（见附件8），药物性废物和化学性废物暂存于医疗废物暂存间，未处置。 ⑤污泥、格栅渣 主要为污水处理过程中产生，属《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW01 医疗废物/卫生/841-001-01感染性废物”，污泥产生量约为5t/a，交由达州佳境医疗废物处理有限公司处置。 医废暂存间 医废转运车 医废密封收集箱 医废公示牌 医废暂存相关照片 原有项目“三废”统计情况见下表。 原有项目“三废”情况统计一览表 种类 产生源强 处理前产生源强及浓度 治理方式 处理后排放量及浓度 排放方式 废水 综合污水 58000m3/a COD:300mg/L；17.4t/a BOD5:150mg/L；8.7t/a 一体化污水处理站处理，采用“一级强化+次氯酸钠消毒”工艺 58000m3/a COD: 21.68mg/L；1.26t/a BOD5:6.8mg/L；0.39t/a 市政污水管网排放 废气 污水处理站恶臭 NH3：0.0062t/a H2S：0.00024t/a 加盖密闭，绿化吸收 NH3：0.0025t/a H2S：0.0001t/a 无组织 医疗废物暂存间异味 少量 密封处理、及时转运，定期消毒等 少量 无组织 食堂油烟 0.13t/a 油烟净化器处理后引至室外排放（排放口离地1.5m高） 0.020t/a 无组织 发电机废气 少量 发电机自带的净化装置处理后引至发电机房顶排放 少量 无组织 医院带菌空气 少量 定期消毒、加强通风 少量 无组织 固废 生活垃圾 147t/a 交由达州市达川区环境卫生管理处清运处理 147t/a 交由达州市达川区环境卫生管理处清运处理 未被污染的输液瓶（袋） 5t/a 交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司通川分公司回收再利用 5t/a 交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司通川分公司回收再利用 餐厨垃圾 14.6t/a 交由达州市达川区环境卫生管理处清运处理 14.6t/a 交由达州市达川区环境卫生管理处清运处理 医疗垃圾 28.186t/a 资质单位处置 28.186t/a 感染性废物和损伤性废物交由达州佳境医疗废物处理有限公司处置，病理性废物交由通川区殡仪馆收运并处置，药物性废物和化学性废物暂存于医疗废物暂存间，未处置。 污泥、格栅渣 5t/a 交由达州佳境医疗废物处理有限公司处置 5t/a 交由达州佳境医疗废物处理有限公司处置 10、原有项目存在问题及本项目“以新带老”措施 （1）原有项目存在的环保问题 ①食堂废水未经隔油池处理直接排入预处理池。 ②食堂油烟排放口离地1.5m高，油烟排放口未高出屋顶。 ③药物性废物和化学性废物暂存于医疗废物暂存间，未签订资质单位进行转运处置。 （2）“以新带老”措施 ①对新建污水处理站产生的恶臭进行收集处理，废气由原项目无组织排放变为有组织排放。 ②新建食堂设置一座10m3隔油池，食堂废水经隔油池处理后再进入预处理池。 ③新建食堂产生的食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶（H=9m）排放。 ④尽快与资质单位签订药物性废物和化学性废物的转运协议，对暂存在医废间的药物性废物和化学性废物进行转运。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 1）环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目位于达州市达川区，根据达州市生态环境局发布的《达州市主城区2021年环境空气质量》（网址：http://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-12860.html）中的结论进行区域达标判定依据。 2021年，达州市主城区环境空气质量按《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单进行监测，有效监测天数为365天（应测天数365天），达标天数324天，达标率为88.8%，各项基本污染物年平均浓度见下表： 2021年达州市主城区环境空气质量现状评价表 序号 污染物 年评价指标 年均浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 1 SO2 年平均浓度值 9 60 15.0 达标 2 NO2 年平均浓度值 31 40 77.5 达标 3 PM10 年平均浓度值 60 70 85.7 达标 4 PM2.5 年平均浓度值 38 35 108.6 不达标 5 O3 日最大8h平均第90百分位数浓度 96 160 60.0 达标 6 CO 日平均第95百分位数浓度 1.4mg/m3 4mg/m3 35.0 达标 由上表可知，本项目所在区域除污染物PM2.5外，其他基本污染物年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 2）特征污染物（NH3、H2S）环境质量现状评价 为了解项目区域NH3、H2S环境质量现状，本次评价委托四川锡水金山环保科技有限公司于2022年2月17日至2月19日对项目所在区域进行了大气环境现状监测，在项目区外西南侧布设了1个监测点位，处于项目所在区主导下风向。 ①检测布点及频次 设置1个环境空气质量现状监测点位。检测布点及频次见下表。 环境空气监测项目内容、频次及点位 类别 检测点位 点位数 监测项目 检测频次 天 次/天 环境空气 1#项目区外西南侧 1 氨、硫化氢 3 4 ②采样及分析方法 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）中规定的原则和方法进行。 ③评价方法 采用单因子污染指数法对各污染因子进行评价，单因子污染指数表达式为： Ii=Ci/Coi 式中：Ii---污染物的污染指数； Ci---污染物的实测浓度，mg/Nm3； Coi---污染物的环境空气质量标准，mg/Nm3； ④评价结果分析 检测结果见下表。 环境空气检测结果表 单位：mg/m3 检测点位 检测项目 平均浓度 标准值 浓度范围 Ii范围 超标率 1#项目区外西南侧 氨 0.04~0.06 0.2~0.3 0 0.2 硫化氢 0.001~0.002 0.1~0.2 0 0.01 由上表可知，本项目特征污染物NH3、H2S浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D表中D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经一体化污水处理站处理后通过市政管网排入达州市第二城市污水处理厂，最终汇入州河。本次评价引用达州市生态环境局发布的《2022年5月达州市地表水水质月报》，对项目所在区域地表水环境质量现状进行分析。 2022年5月达州市地表水水质月报 河流名称 断面名称 交界情况 断面性质 上年同期 上月类别 本月类别 本月主要污染指标（类别） 州河水系 车家河 市城区 国考 Ⅱ Ⅱ Ⅱ / 由上表可知，2022年5月项目受纳水体州河的车家河监测断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。 3、声环境质量现状 本项目场界外50m范围内存在的2个声环境保护目标，各布设1个噪声监测点位，本次评价委托四川锡水金山环保科技有限公司于2022年2月17日对其进行了声环境质量现状监测。 （1）声环境现状监测布点及要求 本项目声环境现状监测布点及监测项目见下表。 声环境质量现状监测项目和布点 序号 监测要点 本次评价监测内容及要求 1 监测时间 2022年2月17日 2 监测项目 Leq（A） 3 监测点位 5#达川区逸夫小学杨柳小区教学楼墙壁处 6#达川区美好外国语学校教学楼墙壁处 4 监测频次 监测1天，昼夜各一次 5 监测技术要求 按GB3096-2008《声环境质量标准》进行 （2）评价方法 ①评价标准 区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ②评价方法 将统计整理得到的噪声环境现状监测结果Leq（A）与评价标准值直接比较，评定项目区域范围内噪声现状。 （3）声环境现状监测及评价结果 声环境现状监测结果统计详见下表。 声环境现状监测结果统计表（单位：dB(A)） 检测点位 检测日期 检测时间 检测结果 （dB（A）） 标准限值 （dB（A）） 5#达川区逸夫小学杨柳小区教学楼墙壁处 2月17日 15:47-15:57（昼） 51 昼间≤60 夜间≤50 23:07-23:17（夜） 40 6#达川区美好外国语学校教学楼墙壁处 16:08-16:18（昼） 52 23:29-23:39（夜） 41 由上表可知，项目周围存在的2个声环境保护目标昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目外环境关系 本项目位于达川区翠屏街道泰宁路888号，根据现场踏勘，项目外环境关系如下： 项目北侧10m处为达川区逸夫小学杨柳小区（学校，师生共2000人），150m处为奥韵未来城（住宅，约8000人）；西侧紧邻绥定大道二段，隔绥定大道二段45m处为达川区美好外国语学校（学校，师生共300人），西北侧95m处为达川区民政局（政府单位，办公人员约50人），西北侧185m处为幸福佳苑（住宅，约850人）；西南侧150m处为华盈汽车维修服务部（汽车维修），160m处为杨柳社区党群服务中心（党群服务中心，办公人员约20人），215m处为杨柳垭社区一期（住宅，约500人）；南侧紧邻盛达路，隔盛达路75m处为杨柳垭社区五期（住宅，约500人），70m处为紫庭装饰城（商业，装饰装修产品销售）；东南侧80m处为中国石油（加油站），155m处为建博门窗（商业，门窗销售）；东侧50m处为达川区盛达公园（在建工地）；东北侧45m处为杨柳街道社区服务中心（社区服务中心，办公人员约100人），125m处为里仁居·南苑（住宅，约600人）。 2、主要环境保护目标 根据本项目特点和外环境特征确定环境保护目标及要求如下： 大气环境保护目标：根据现场调查，项目厂界500m范围主要为学校、居民、政府单位等；无自然保护区、风景名胜区等。大气环境保护目标见下表。 本项目大气环境保护目标 类别 坐标 保护对象 性质、规模 方位 距离（m） 保护级别 经度 纬度 大气环境 107.502652 31.183639 达川区逸夫小学杨柳小区 学校，师生共2000人 北侧 10m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 107.504862 31.184771 奥韵未来城 住宅，约8000人 北侧 150m 107.500541 31.183476 达川区美好外国语学校 学校，师生共300人 西侧 45m 107.501233 31.184498 达川区民政局 政府单位，办公人员约50人 西北侧 95m 107.500401 31.185453 幸福佳苑 住宅，约850人 西北侧 185m 107.498703 31.179721 杨柳垭社区一期 住宅，约500人 西南侧 215m 107.497759 31.177752 杨柳垭社区三期 住宅，约500人 西南侧 440m 107.500830 31.180163 杨柳垭社区五期 住宅，约500人 南侧 75m 107.504787 31.182730 里仁居·南苑 住宅，约600人 东北侧 125m 107.506530 31.183540 裕丰·寰宇华府 住宅，约3000人 东北侧 250m 107.506214 31.182403 达川区人民法院 政府单位，办公人员约100人 东侧 210m 107.506112 31.180965 达川区试验小学 学校，师生共2500人 东侧 190m 107.507817 31.180998 达州中学杨柳校区 学校，师生共6000人 东侧 320m 声环境保护目标：项目厂界外50m声环境保护目标见下表。 本项目声环境保护目标 类别 坐标 保护对象 规模 方位 距离 保护级别 经度 纬度 声环境 107.502652 31.183639 达川区逸夫小学杨柳小区 学校，师生共2000人 北侧 10m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 107.500541 31.183476 达川区美好外国语学校 学校，师生共300人 西侧 45m 地下水环境保护目标：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境保护目标：本项目不新增用地，区域内无自然保护区、无列入国家及地方保护名录的珍稀濒危动植物及古、大、珍、奇树木分布。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期废气主要来自于施工期扬尘，执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682—2020）中的标准，见表3-9。 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682—2020） 单位：μg/m3 污染物 施工阶段 监测点排放限值 监测时间 总悬浮颗粒物 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 600 自监测起持续15分钟 其他工程阶段 250 营运期恶臭有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准；污水处理站恶臭无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准，见下表。 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 序号 控制项目 排气筒高度（m） 排放量（kg/h） 1 硫化氢 15 0.33 2 氨 15 4.9 3 臭气浓度 15 2000（无量纲） 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号 控制项目 标准值 1 氨（mg/m3） 1.0 2 硫化氢（mg/m3） 0.03 3 臭气浓度（无量纲） 10 4 氯气（mg/m3） 0.1 5 甲烷（指处理站内最高体积百分数%） 1 运营期食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型规模相关排放限值，见下表。 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率 60 75 85 运营期柴油发电机燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值，见下表。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号 项目 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 1 SO2 550 0.40 2 NOx 240 0.12 3 颗粒物 120 1.0 2、废水 本项目废水经污水处理站处理后通过市政管网排入达州市第二城市生活污水处理厂进行，最终排入州河。废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准，标准值见下表。 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 序号 控制项目 预处理标准 粪大肠菌群数／（MPN/L） 5000 pH 6~9 化学需氧量（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）] 60 60 生化需氧量（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）] 20 20 悬浮物（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）] 20 20 氨氮（mg/L） 15 动植物油（mg/L） 5 石油类（mg/L） 5 阴离子表面活性剂（mg/L） 5 色度（稀释倍数） 30 挥发酚（mg/L） 0.5 总氰化物（mg/L） 0.5 总余氯（mg/L） 0.5 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准限值，标准见下表。 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 噪声 昼间 70 夜间 55 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废物 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020 ）中相关标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（XG1-2013）等的有关要求；医疗废物按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）要求执行；污水处理设施清掏污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4的控制标准。 |
| 总量控制指标 | 根据项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目涉及总量控制指标为COD、NH3-N，建议本项目总量控制建议指标如下： 一、废水 1、原项目水污染物排放总量控制指标 原项目废水排放量为58000m3/a，废水经预处理池处理后进入一体化污水处理站，经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政管网，进入达州市第二城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标要求后，最终排入州河。根据原项目总量控制文件，原项目废水污染物总量控制排放量为：（污水处理站排口）：COD：14.5t/a；NH3-N：2.61t/a。 2、本项目水污染物排放总量控制指标 本项目综合废水排放量为25539.05m3/a，废水经预处理池处理后进入一体化污水处理站，经一体化污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政管网，进入达州市第二城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标要求后，最终排入州河。项目废水污染物的总量控制指标纳入达州市第二城市生活污水处理厂已有的总量指标管理。本项目废水污染物排放量为： 一体化污水处理站排口： COD：25539.05m3/a×250mg/L×10-6=6.38t/a NH3-N：25539.05m3/a×45mg/L×10-6=1.28t/a 3、全院排入污水处理厂的总量控制指标 全院排入污水处理厂的总量控制指标见下表。 水污染物总量控制指标一览表 类别 污染物 原项目总量（t/a） 本次改扩建污染物新增量（t/a） 改扩建后全院总量（t/a） 污水处理站排口 COD 14.5 6.38 20.88 NH3-N 2.6 1.28 3.89 二、废气 本项目不涉及废气总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气 （1）施工期扬尘 项目在建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业主要为拆除工程、基础施工、土石方挖掘及弃土运输时产生的扬尘、建筑材料（钢材及少量的沙、石、水泥等）运输进场装卸及堆放过程产生的扬尘、建筑材料及土石方运输产生的道路扬尘等，产生量较少。经类比分析，施工场地扬尘浓度一般约为3.5mg/m3会对周围环境产生一定的影响。 本项目施工期主要产污位置为新建门诊外科大楼，距离现有的住院楼140m，距离外环境敏感点达川区逸夫小学杨柳校区20m，距离外环境敏感点达川区美好外国语学校65m。针对本医院内环境敏感区域及项目周边敏感点，施工单位采取施工防尘措施如下： ①进行产尘量较大的施工工序时，将医院内部邻近施工区域的楼层所有门窗关闭； ②施工现场厂界四周设置围挡和水雾喷淋装置，减少施工过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放； ③在施工场地对施工车辆实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出入车道口安装自动冲洗设施，用水清洗车体和轮胎；运输时间应避开上、下班高峰时间； ④施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不得在楼上向下倾倒，必须运送地面； ⑤建筑垃圾应及时清运，运至指定的建筑垃圾处理厂集中处置，并在运输过程中严禁沿途抛、漏、撒。不能及时清运的，应在施工工地设置临时密闭性堆场进行保存，并适时采取洒水措施，使其保持湿润状态；禁止在风天（风速大于3m/s）进行渣土堆放作业； ⑥施工中必须使用商品混凝土和散装水泥，施工过程中使用的水泥、石灰、沙石等易起尘的建筑材料应设置围挡或者采用防尘布覆盖，最好是密闭存储； ⑦施工区域架设2.5~3m围挡，封闭施工现场，采用密目安全网，另在围挡上设喷淋系统，使堆放材料保持湿润，从而减少粉尘的产生以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； ⑧认真的做好施工场地管理工作，对施工现场及周边采取专人管理，每天定时撒水清扫，对绿化段的花草树木定期洒水冲洗尘土；禁止在大风天进行渣土堆放作业； ⑨加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染； ⑩禁止在22时至次日6点进行产生环境噪声污染的建设施工。因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业，确需进行夜间施工的，必须办理《夜间施工许可证》，并在工地进出口悬挂，公告附近居民。施工中应当采取降噪措施，防治噪声污染。 同时，施工场地应严格控制建设施工扬尘，全面推行现场标准化管理，主城区工地做到“六必须”（必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）需加强对建设工地的监督检查，督促建设单位落实降尘、压尘和抑尘措施。 项目在施工建设中，进行的表土剥离土，暂存于项目场内，用于后期绿化。在堆放过程中采取篷布覆盖，防止起尘及造成水土流失。 采取以上措施，可大大减少施工废气对周围环境的影响。 （2）施工机械废气 施工期间，使用汽车运送原料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 2、施工期废水 项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员生活废水。 （1）施工废水 施工现场产生的生产废水主要含SS和石油类污染物，通过在现场设置隔油沉淀池处理后循环使用，不外排。 （2）生活污水 本项目施工期间不设置施工营地，施工高峰期施工人员及工地管理人员约50人，工地内不设住宿、食堂，施工人员生活用水量按50L/人·d计，以排放系数0.8计，排放量约为2.5m3/d，依托医院现有污水处理站处理后排入市政管网。 为防止施工期对区域地表水造成污染。环评要求： ①项目在施工过程中，禁止材料露天堆放，以防止雨水冲刷，造成含油污、含锈废水进入周边水体。 ②加强对施工废水的管理，严格按照环评提出的废水防治措施进行废水的治理，严禁将施工废水和生活废水排入地表水体。 3、施工期噪声 建设项目施工期使用的施工机械，如挖掘机、装载机、吊车等，其噪声值在75~110dB之间；项目应严格按照要求进行施工，施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)标准要求。 门诊外科大楼距离现有的住院楼140m，距离外环境敏感点达川区逸夫小学杨柳校区20m，距离外环境敏感点达川区美好外国语学校65m，为降低施工噪声对医院内环境和外环境敏感点影响，施工单位在施工期间应采取以下治理措施： （1）合理规划施工机械和场地布局，产噪机械布置于远离周边敏感点和环境保护目标的位置； （2）进行产噪较大的施工工序时，将医院内部邻近施工区域的楼层所有门窗关闭； （3）施工区域设置硬质围挡，施工过程中需在产噪设备周围加设隔音屏障，产噪较大的施工工序尽可能安排在不影响医院患者及周边居民生活的时段进行； （4）选择低噪声的施工机械，并定期进行维修和保养； （5）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，合理安排施工时间，施工期应协调好施工车辆通行的时间，在既有交通繁忙的情况下，工程建设方、施工方及交管部门应加强沟通、协调工作，避免交通堵塞，夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，加强施工机械的维护保养工作； （6）优化施工方案，合理安排工期，将建筑施工环境噪声危害降到最低程度，施工操作人员及现场施工人员，按劳动卫生标准控制工作时间，并做好自身防护工作，如佩戴耳塞、头盔等； 评价认为，在项目施工期采取了上述防治措施后，噪声可实现达标排放。 4、施工期固废 本项目施工时将进行建筑物拆除、场地平整、地基开挖，根据业主介绍所开挖的土石方全部用于填方和场地平整，无弃方外运。施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 1、建筑垃圾 本项目在建筑物拆除、设备安装阶段将产生建筑垃圾，建筑垃圾能回收的回收利用，不能回收的建筑垃圾应委托有资质的单位清运处置。 2、施工期生活垃圾 施工期固体废物主要包括现场施工人员的生活垃圾。施工期间的施工人员估计约50人/d，按垃圾产生量0.5kg/d·人计，施工人员垃圾产生量为25kg/d，生活垃圾医院生活垃圾清运单位进行统一清运。 综上所述，本项目施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境影响基本都可以恢复。只要认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，本项目施工期的环境影响问题可以得到消除或有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、废气的产生及处理情况 本项目营运期产生的废气主要为一体化污水处理设备恶臭、医疗废物暂存间异味、煎药废气、食堂油烟、发电机废气等。 1）污水处理站恶臭 ①产生情况 本项目废水采用一体化污水处理设施进行处理，处理工艺采用“一级强化+次氯酸钠消毒”，废水中大量有机物在缺氧环境下厌氧发酵产生少量异味气体，气体成分主要为H2S、NH3等。 根据《环境影响评价案例分析》（2015年版）和美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究可知，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，并综合参照同行业数据及设计规范，按原水BOD5浓度150mg/L、出水BOD5浓度100mg/L进行估算，本项目污水处理设施BOD5的处理量约1.42t/a，则项目恶臭污染物产生量NH3为4.40kg/a、H2S为0.17kg/a。 ②治理措施 本项目采用一体化污水处理设备，各处理单元为密闭，仅设备顶部留有换气口，在换气口上方设置抽风系统，与换气口之间采用管道相连，收集效率可达100%，收集后经一套“紫外线杀毒+活性炭吸附”设备处理后（风机风量为5000m3/h，处理效率按85%计），通过15m排气筒（DA001）排放。 ③排放情况 采取上述措施后，NH3的排放量为0.66kg/a，排放浓度为0.015mg/m3，H2S的排放量为0.025kg/a，排放浓度为0.0006mg/m3。 2）医疗废物暂存间异味 ①产生情况 本项目新建一座医疗废物暂存间，位于地块西南侧，建筑面积约85m2，医疗废物暂存过程中可能产生少量恶臭。 ②治理措施 医疗废物暂存间设置必须符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定，做好防雨、防渗及防漏措施。医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，恶臭溢出极少。为防止医疗废物在暂存时腐败散发恶臭，应将医疗废物暂存间设置空调系统保持室内恒定温度（低于20℃），病理组织等冷藏于专用冰箱，减少病菌滋生，同时配备消毒液喷洒设施，经常通风换气。 3）医院浑浊空气 ①产生情况 医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，医院的空气常被污染，对病人及医护人员存在较大的染病风险。 ②治理措施 本项目采用定期喷洒消毒剂和空气消毒机消毒方式进行消毒，能大大降低空气中的含菌量，并加强自然通风或机械通风，对可能产生带病原微生物的单元，如手术室、住院病房区，均设置独立的通风系统，通风系统设置过滤装置，保证病人与医护人员的卫生环境。 4）煎药废气 ①产生情况 本项目新建门诊大楼2F设置有中药煎药房，煎药时会产生少量中药异味。 ②治理措施 在煎药罐上方设置集气罩，收集煎药废气，废气经收集后通过1套活性炭吸附处理，最后通过大楼内置烟道引至楼顶（H=40m）排放。 5）食堂油烟 ①产生情况 本项目新建一栋2F食堂，烹饪过程中会产生油烟，共设置4个灶头，属于中型食堂，每日三餐共接待约800人用餐，每天运行时间按5h计。根据类比调查，城镇居民食用油人均使用量为30g/人·天，一般油烟挥发量占总油量的2~4%，本次按3%计算，则本项目食堂油烟产生量约为0.72kg/d（0.26t/a）。 ②治理措施 本项目安装1套油烟净化装置，配套风机风量为15000m3/h，处理效率按85%计，食堂油烟经油烟净化后通过油烟井引至楼顶（H=9m）排放。 ③排放情况 经油烟净化器处理后，食堂油烟排放量为0.039t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度约为1.42mg/m3，其排放浓度能够达到《饮食业油烟排放标准》（试用）（GB18483-2001）中表2关于中型食堂的标准要求。 6）发电机废气 ①产生情况 本项目设置柴油发电机1台作为备用电源，当城市电网断电时，备用柴油发电机将自动投入运行，为医院提供必要的照明和动力短时供电。柴油发电机燃料采用0#柴油，属清洁能源，污染物主要是烟尘、SO2、NOX和极少量的CO、烃类等。 ②治理措施 发电机房布置于门诊大楼-1F专用机房内，废气经发电机自带的消烟除尘装置处理后，通过大楼排烟井引至楼顶（40m）排放，能够实现达标排放。 7）汽车尾气 本项目共设置机动车停车位380个，进出医院停车场的各种车辆产生汽车尾气主要污染因子是CO、NO2、THC。地上机动车尾气通过自由扩散和绿化吸收，地下机动车尾气通过地下室设置排风机将废气引至地面绿化处排放，再经扩散和植物吸附后，对区域环境产生污染影响小。评价要求合理布置地下室排风口，尽量布置与地面绿化带中。 本项目废气产生及治理措施汇总见下表。 本项目废气产生及治理措施汇总一览表 污染源 污染因子 产生量（t/a） 处理措施 排放形式 排放情况 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 污水处理站恶臭 NH3 0.0044 紫外线杀毒+活性炭吸附 有组织 0.00066 0.00008 0.015 H2S 0.00017 有组织 0.000025 0.000003 0.0006 医疗废物暂存间异味 异味、带菌空气 少量 密封处理，及时转运，定期消毒 无组织 少量 少量 少量 医院浑浊空气 带菌空气 少量 定期消毒、加强通风 无组织 少量 少量 少量 煎药废气 异味 少量 活性炭吸附 有组织 少量 少量 少量 食堂油烟 油烟 0.26 油烟净化器处理 无组织 0.039 0.021 1.42 发电机废气 烟尘、SO2、NOX 少量 自带的消烟除尘装置处理 有组织 少量 少量 少量 汽车尾气 CO、NO2、THC 少量 自由扩散、绿化吸收 无组织 少量 少量 少量 2、废气治理措施可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105—2020）附录A中表A.1的规定，本项目废气治理可行性分析见下表。 本项目废气治理可行性分析一览表 污染物产生设施 污染物种类 排放形式 可行技术 本项目情况 可行性 污水处理站 氨、硫化氢、臭气浓度 有组织 集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放。 本项目采用紫外线杀毒+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放 技术可行 本项目采取的治理措施与《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）相关要求相符，属于可行技术。 3、废气达标排放情况分析 本项目排放废气主要为氨、硫化氢，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准，废气达标情况如下表所示。 本项目废气达标情况分析一览表 污染源 排气筒高度m 污染因子 本项目废气 GB14554-93表2标准 达标情况 排放浓度mg/m3 排放速率 kg/h 排放速率 kg/h DA001 15 NH3 0.015 0.00008 4.9 达标 H2S 0.0006 0.000003 0.33 达标 由上表可知，本项目排放废气能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准排放值。 4、非正常情况下废气排放情况 非正常工况主要是污染物控制措施达不到应有的效率导致污染物非正常排放。结合项目实际情况考虑，本项目主要污染物非正常工况的排放情况如下： ①废气治理设施故障（废气处置装置故障活性炭饱和、紫外灯损坏等），废气未得到有效净化而由排气筒排放至大气。 ②环保设施未正常运转或未达到应有的治理效率等情况，废气未得到有效处置，以无组织排放。按照未处理直接无组织排放计。 本项目非正常排放情况为废气处置装置故障导致废气处理效率达不到设计要求的情况。布袋除尘器发生故障的因素很多，比如活性炭饱和、紫外灯损坏等，本项目考虑废气处理装置故障最不利情况即活性炭饱和除臭效率降为0，非正常情况持续时间一般30分钟，年发生频次为2次。 项目非正常情况大气污染物排放量核算表 污染源 污染物 非正常排放速率（kg/h） 非正常情况 单次持续时间（h） 非正常情况排放浓度（mg/m3） 非正常情况排放量（kg/a） 污水处理站恶臭 NH3 0.0005 活性炭饱和、紫外灯损坏，吸附处理效率为0 0.5 0.1 0.00025 H2S 0.00002 0.5 0.004 0.00001 发生非正常情况废气排放处理措施： ①安排专人负责各项环保设施设备的日常维护和管理，并定期检查、汇报情况，及时发现故障并处理； ②建立健全环保管理机构，并对环保管理人员和技术人员进行岗位培训； ③按照监测要求对项目废气定期进行检测，防止废气超标排放。 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中“7.3.2 废气监测点位、指标及频次”的相关要求，本项目自行监测要求如下表所示。 废气监测点位、监测指标和最低监测频次 排放形式 监测点位 监测指标 监测频次 有组织 污水处理站废气排放口 氨、硫化氢、臭气浓度 季度 无组织 污水处理站周界 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 二、废水 1、废水产生情况 本项目不设置传染病科室，不设浆洗房和洗消中心，口腔科不使用含汞材料，放射科采用数码成像，不涉及传染病医院废水、洗印废水、含汞、铅、铬、镉、砷等特殊废水产生，检验室使用成品试剂，不产生检验废水。 本项目废水主要为门诊废水、住院病人废水、医护人员生活污水、食堂废水、地面清洁废水、纯水制备浓水。根据水平衡分析，医院废水产生量为77.97m3/d（28459.05m3/a）。 2、治理措施 食堂废水经隔油池处理后，与其余废水一起进入预处理池，废水经预处理池处理后进入一体化污水处理站进行处理，处理工艺采用“一级强化+次氯酸钠消毒”，处理能力为300m3/d，废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政管网，进入达州市第二城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标要求后，最终排入州河。废水处理工艺流程见下图。 图4-1 一体化污水处理站处理工艺流程图 工艺流程简述： 预处理池：主要是截留医疗废水中的大漂浮物和悬浮物使废水中的粪便沉淀到池底进行厌氧发酵、杀灭粪便中的细菌和肠道寄生虫卵，同时使污水中的有机大分子链断裂，形成小分子有机物，减轻后续污水处理工艺负荷，为后续水解酸化工艺创造有利条件。 格栅调节池：格栅设备起到拦截和去除较大悬浮物的作用，防止后续管道和设备堵塞，调节池一方面对水质水量起均化调节作用、减少水质水量的波动，减轻生化处理单元的冲击负荷。 厌氧池：厌氧池内利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性。 接触消毒池：使用次氯酸钠对处理后污水进行消毒杀菌处理，将水体中的有害病菌、病原微生物杀灭，避免有害微生物对人群健康造成危害。 3、废水排放情况 医院废水水质主要有以下特征：①含有病原体一病菌、病毒和寄生虫卵等；②含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质；③住院病房、各诊疗科室产生的医疗污水的成分则比较复杂，含有粪大肠菌群、化学物质等；④食堂废水含有较高的油脂。污染因子主要为COD、BOD5、氨氮、SS、挥发酚、动植物油、粪大肠菌群等。 （1）污染物排放情况 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）和同类医院相关数据，运营期医院污水污染物浓度分别为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：120mg/L、NH3-N：50mg/L、粪大肠菌群：3×108个。 本项目废水各项污染物排放情况见下表。 本项目废水污染物排放情况一览表 污染物名称 排水量（m3/a） COD BOD SS NH3-N 粪大肠菌群（MPN/L） 处理前 浓度（mg/L） 28459.05 300 150 120 50 1.6×108 排放量（t/a） 8.54 4.27 3.42 1.42 4.55×1012 污水处理设施处理后 浓度（mg/L） 28459.05 250 100 60 45* 5000 排放量（t/a） 7.11 2.85 1.71 1.28 1.42×108 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 250 100 60 45* 5000 污水处理厂处理后 浓度（mg/L） 28459.05 50 10 10 5 1000 排放量（t/a） 1.42 0.28 0.28 0.14 2.85×107 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标 50 10 10 5 1000 *：NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） （2）最高允许排放负荷 本项目新增床位120张，废水污染物排放量与《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）“表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中最高允许排放负荷限值的符合性分析见下表： 本项目废水最高允许排放负荷符合性分析 污染物名称 COD BOD SS 污水处理设施处理后 每床排放量[g/（床位•d）] 162.33 65.07 29.22 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中最高允许排放负荷[g/（床位•d）] 250 100 60 是否符合 符合 符合 符合 由上表可知，本项目废水污染物排放量满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中最高允许排放负荷限值要求。 4、废水处理设施可行性分析 ①废水处理技术可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105—2020）附录A中表A.1的规定，本项目废水处理技术可行性分析见下表。 本项目废水处理技术可行性分析 污水类别 污染物种类 排放去向 可行技术 本项目 医疗污水 粪大肠菌群数、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总余氯 排入城镇污水处理厂 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 本项目采用 “一级强化+次氯酸钠消毒”处理工艺，技术可行 生活污水 pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油 排入城镇污水处理厂 / 由上表可知，本项目采取的废水治理措施满足《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）中可行技术要求，本项目废水处理技术可行。 ②污水处理站处理能力可行性 本项目新建一座处理规模为300m3/d的一体化污水处理站，原有污水处理站停用，改建为应急事故池。本项目新增废水排放量为77.97m3/d，原有项目废水排放量为158.9m3/d，全院废水排放量为236.87m3/d，新建一体化污水处理站处理规模能够满足本医院使用，污水处理站处理能力可行。 ③污水处理厂概况 达州第二城市生活污水处理厂位于达州市河市镇河东村，污水处理厂现阶段处理规模为10万m3/d，项目已于2015年得到原四川省环境保护厅批复（川环审批[2015]181号），并于2016年建成且投入使用。采用改良型A2/O+MBBR工艺，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标，出水排入州河。 ④污水纳管可行性 达州市第二城市生活污水处理厂服务范围主要为张家坝、三里坪、翠屏山、小河嘴、西南职业教育园、杨柳、长田新区及南城的生活污水，本项目位于达州市达川区翠屏街道泰宁路888号，属于该污水处理厂的服务覆盖区域内，项目所在区域已经被市政污水管网覆盖，且本项目废水经一体化污水处理站处理后的排水水质优于达州市第二城市生活污水处理厂进水水质，满足污水处理厂的设计进水水质要求。达州市第二城市生活污水处理厂处理规模为10万m3/d，剩余处理规模1万m3/d，本项目废水排放量为77.97m3/d，污水处理厂剩余处理规模满足本项目使用。因此，本项目废水可进入达州市第二城市生活污水处理厂处理。 达州市第二城市生活污水处理厂设计进出水水质 项目 BOD5 CODcr SS 本项目出水水质（mg/L） 100 250 60 污水处理厂进水要求（mg/L） 160 300 240 污水处理厂出水水质（mg/L） ≤10 ≤50 ≤10 去除率（%） ≥94 ≥83.3 ≥96 综上所述，本项目废水处理设施可行，在采取上述废水治理措施后，对地表水环境影响较小。 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中“7.3.1污水监测点位、指标及频次”的相关要求，本项目自行监测要求如下表所示。 本项目废水自行监测计划一览表 监测内容 监测点位 监测指标a 监测频次 执行排放标准 间接排放 废水 废水总排口 流量 自动监测 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 pH值 12小时 化学需氧量b、悬浮物 周 粪大肠菌群数 月 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯 季度 消毒接触池 总余氯 季度 注：a 根据医院科室设置、污水类别和实际排污情况，确定具体的污染物监测指标； b 设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装在线监测设备的，须采取在线监测。 三、噪声 本项目投入营运后主要的噪声为：社会噪声（人员活动）、设备噪声（污水处理设备、柴油发电机、中央空调主机、水泵房、风机等设备）和车辆交通噪声等。 1、噪声产生及排放情况 （1）社会噪声 办公人员工作和患者日常就诊活动产生的噪声等属于社会生活噪声，其源强为50~65dB（A）。社会噪声不稳定、短暂，主要通过加强医院内部管理，粘贴提示标语，院内禁止喧哗、吵闹，避免对住院病人的休息造成不良影响。另外，项目外墙体采用钢筋混凝土结构，窗户均采用隔声玻璃，采取上述措施后，可有效避免社会生活噪声对住院病人和周边声环境造成不良影响。 （2）车辆交通噪声 营运期交通噪声主要来自于进出车辆，机动车噪声值一般在60~75dB（A），其为间歇性噪声，地下车库出入口在医院西侧，在采取车辆限速、禁鸣喇叭等管理措施后对周围环境影响很小。同时，本医院区域内禁止车辆鸣笛，严格规范车辆进出秩序，尽量减少机动车频繁启运和怠速。 （3）设备噪声 本项目产噪设备主要为污水处理设备、柴油发电机、水泵房、风机等动力设备，各种设备噪声源强值约80~90dB（A）。项目设备噪声产生情况及治理措施见下表。 本项目主要设备噪声情况及治理措施表 单位：dB(A) 噪声源 数量 位置 产生源强 降噪措施 治理后声源1m处源强 特性 中央空调系统主机 1 门诊外科大楼楼顶 75 选用低噪声设备，主机四周设置隔声屏障，进出口设软接头，进行基础减震，密闭隔声等 60 连续 柴油发电机 1 门诊外科大楼-1F 90 选用低噪声设备，安装于-1F专用柴油发电机房，基础减振 70 间发 风机房风机 2 门诊外科大楼-1F 80 选用低噪设备，安装于-1F密闭风机房，密闭隔声、基础减震等 60 连续 水泵 2 门诊外科大楼-1F 75 选用低噪设备，安装于-1F密闭水泵房，密闭隔声、基础减震等 60 间发 污水处理站风机 1 污水处理站 80 选用低噪设备，基础减震、距离衰减等 70 连续 污水处理站水泵 1 污水处理站 75 选用低噪设备，基础减震、距离衰减等 60 连续 为了减少设备噪声产生污染，拟采取降噪措施有： ①合理设备选型，尽量选用低噪声设备； ②合理布局噪声源，对主要产生噪声的设备采用专门设备房进行隔声，如：将水泵、柴油发电机房等均布设于地下室专用房间内；污水处理站为一体化污水处理设备，风机、水泵等设备密闭设置，并采取基础减震措施等措施。中央空调系统安装在楼顶，空调机组及风机进出口设软接头，设置隔声罩或隔声屏，使用吸音材料，尽可能减少设备噪声对其他区域产生的噪声干扰； ③对主要产噪设备进行安装减震垫等进行减振降噪，如：空调机组底部安装减振垫；水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头以减振；立柜式、吊装式空调、通风设备及部分风管、水管吊架采用隔振吊架； ④对于柴油发电机房等高噪声源区域，可考虑在设备房四周安装吸声材料，进一步降低设备噪声； 2、达标分析 对产噪设备采用点声源自由场衰减模式对噪声进行预测，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，其噪声预测公式为： L2=L1-201gr2/rl 式中：L2—距声源处r2声源值[dB(A)]； L1—距声源处r1声源值[dB(A)]； r2，r1与声源的距离(m）。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，叠加模式为： 式中：L—叠加后总声压级[dB(A)]； Li—各声源的噪声值[dB(A)]； n—声源个数。 本项目为扩建项目，噪声预测时叠加原项目厂界噪声现状值，本项目噪声预测见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目噪声预测一览表 噪声源 采取措施后噪声源dB(A) 东场界 南场界 西场界 北场界 敏感点达川区逸夫小学杨柳校区 敏感点达川区美好外国语学校 距离(m) 贡献值dB(A) 距离(m) 贡献值dB(A) 距离(m) 贡献值dB(A) 距离(m) 贡献值dB(A) 距离(m) 贡献值dB(A) 距离(m) 贡献值dB(A) 中央空调系统主机 60 32 29.90 115 18.79 20 33.98 18 34.89 28 31.06 55 25.19 柴油发电机 70 32 39.90 115 28.79 20 43.98 18 44.89 28 41.06 55 35.19 风机房风机 60 32 29.90 115 18.79 20 33.98 18 34.89 28 31.06 55 25.19 水泵 60 32 29.90 115 18.79 20 33.98 18 34.89 28 31.06 55 25.19 污水处理站风机 70 160 25.92 35 39.12 18 44.90 150 26.48 160 25.92 53 35.51 污水处理站水泵 60 162 15.81 30 30.46 15 36.48 155 16.19 165 15.65 51 25.85 贡献值 41.1 40.1 48.3 46.0 42.3 39.1 背景值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 54 42 55 44 55 45 53 42 51 40 52 41 预测值 54.2 44.6 55.2 43.1 55.9 50 53.8 47.5 51.5 44.3 52.2 43.2 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由上表可知，在采取环评提出的噪声污染防治措施后，再经过距离衰减，本项目营运期间场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，敏感点昼间、夜间噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求。 3、监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 项目营运期噪声监测计划 序号 项目 监测点位 监测因子 监测频次 1 噪声 厂界四周 噪声dB(A) 1次/季度 2 敏感点达川区逸夫小学杨柳校区外 3 敏感点达川区美好外国语学校外 四、固体废物 1、固体废物产生及治理 本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、餐厨垃圾（含隔油池油污）、未被污染的输液瓶（袋）、中药药渣等一般固废，医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭、废紫外灯管等危险废物。 （1）生活垃圾 ①产生情况 本项目新增医疗工作人员48人，生活垃圾每人产生量按0.5kg/d计；新增门诊病人120人，生活垃圾每人产生量按0.2kg/d计；新增床位120张，生活垃圾每张床位产生量按0.6kg/d计（含陪护人员），则本项目生活垃圾产生量约为53.29t/a。 ②治理措施 生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运。 （2）餐厨垃圾（含隔油池油污） ①产生情况 本项目新建1栋2层餐厅，供餐人数800人/d，餐厨垃圾产生量按0.1kg/人·d计，则餐厨垃圾产生量为0.08t/d，29.2t/a。 ②治理措施 餐厨垃圾统一收集后由环卫部门统一清运。 （3）未被污染的输液瓶（袋） ①产生情况 病人输液完后会产生废输液瓶（袋），本项目废输液瓶（袋）产生量为2t/a。 ②治理措施 未被污染的废输液瓶（袋）经收集后，定期交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司通川分公司回收再利用。 （4）中药药渣 ①产生情况 本项目新建一间煎药室，类比综合医院中药渣产生现状，按照中药渣产生量为0.12kg/床·天，则本项目中药药渣产生量为48kg/d（17.52t/a） ②治理措施 对照《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的中药渣属于一般固体废物，单独收集在防渗、防水密闭容器中，交由当地环卫部门清运、处理。 （5）医疗废物 ①产生情况 根据《城镇生活污染源产排污系数手册（2010年）》，医疗废物产生量按0.65kg/床﹒d计，本项目新增床位120张，则营运期医疗废物产生量为0.078t/d（28.47t/a）。 医疗废物主要产生于门诊、治疗室、病房等区域产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物（含检验科器皿清洗所有废液），其属于《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW01 医疗废物/卫生/841-001-01感染性废物、841-002-01损伤性废物、841-003-01病理性废物、841-004-01化学性废物、841-005-01药物性废物”。根据《医疗废物分类目录（2021年版）》（国卫医函〔2021〕238号），营运期医疗废物类型见下表。 医疗废物分类名录 类别 特征 常见组分或废物名称 收集方式 感染性废物 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； 3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。 损伤性废物 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器。 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中； 2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。 病理性废物 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体； 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等； 5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装； 3.可进行防腐或者低温保存。 药物性废物 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。 1.废弃的一般性药物； 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3.废弃的疫苗及血液制品。 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。 化学性废物 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。 1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。 ②治理措施 本项目新建一座医疗废物暂存间，位于医院西南侧，建筑面积约85m2，按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发【2003】206 号）等规范要求进行设置。本项目产生的感染性废物和损伤性废物收集后暂存医疗废物暂存间，定期交由达州佳境医疗废物处理有限公司作无害化处理，平均每两天转运一次；病理性废物交由通川区殡仪馆收运并处置，日产日清，不在院内暂存；药物性废物和化学性废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 （6）格栅渣、污泥 ①产生情况 格栅渣、污泥主要产生于污水处理过程，其被列入《医疗废物分类目录》（国卫医函[2021]238号）中“感染性废物/其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品”，属《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW01 医疗废物/卫生/841-001-01感染性废物”。格栅渣、污泥产生量参考《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），医疗废水处理站污泥产生量按75g/人·d计（人数按100人/d计），则本项目营运期污泥产生量为7.5kg/d（2.74t/a）。 ②治理措施 污水处理站产生的污泥含有病原菌和寄生虫卵，根据《医院污水处理技术指南》，应向污泥中投加生石灰或者漂白粉进行消毒，并搅拌均匀，交由达州佳境医疗废物处理有限公司处置。 （7）废活性炭 ①产生情况 废活性炭来自废气处理系统，活性炭每三个月更换一次，产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW49其他废物”的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。 ②治理措施 废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由资质单位进行处置。 （8）废紫外灯管 废紫外灯管来自废气处理系统，灯管半年换一次，废紫外灯管产生量为0.01t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW29 含汞废物”的“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。 ②治理措施 废紫外灯管暂存在医疗废物暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 本项目营运期固体废物产生情况及处理措施如下表所示。 项目固废产生情况及处理措施一览表 序号 污染物 产生量 性质 处理措施 1 生活垃圾 53.29t/a 一般固废 收集后由环卫部门统一清运 2 餐厨垃圾（含隔油池油污） 29.2t/a 一般固废 收集后由环卫部门统一清运 3 未被污染的输液瓶（袋） 2t/a 一般固废 交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司通川分公司回收利用 4 中药药渣 17.52t/a 一般固废 收集后由环卫部门统一清运 5 医疗废物 28.47t/a 危险废物（HW01） 暂存于医疗废物暂存间，交由资质的单位处置 6 格栅渣、污泥 2.74t/a 危险废物（HW01） 交由达州佳境医疗废物处理有限公司处置 7 废活性炭 0.1t/a 危险废物（HW49） 暂存于医疗废物暂存间，交有资质的单位处置 8 废紫外灯管 0.01t/a 危险废物（HW29） 暂存于医疗废物暂存间，交有资质的单位处置 危险废物产生、处理汇总情况如表4-16、暂存情况如表4-17所示。 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废 物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要 成分 产废周期 危险 特性 污染防 治措施 1 医疗废物 HW01 841-001-01 28.47 门诊、病房等 固/液态 血液、针头、废试剂盒、过期药品等 每天 In 暂存于医废暂存间，定期交由有资质单位处置 841-002-01 每天 In 841-003-01 每天 In 841-004-01 每天 T/C/I/R 841-005-01 每天 T 2 格栅渣、污泥 HW01 841-001-01 2.47 污水处理站 固态 含病菌污泥 每月 In 3 废活性炭 HW49 900-041-49 0.1 废气处理装置 固态 活性炭 每三个月 In/T 4 废紫外灯管 HW29 900-023-29 0.01 废气处理装置 固态 含汞 半年 T 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 医废暂存间 医疗废物 HW01 841-001-01 项目西南侧 85m2 密封桶（袋）装 0.5t 1天 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01 2 格栅渣、污泥 HW01 841-001-01 / / / 3 废活性炭 HW49 900-041-49 袋装 0.1t 三个月 4 废紫外灯管 HW29 900-023-29 袋装 0.01t 半年 根据项目设计方案，门诊大楼每层均设有污物暂存间，每日利用污物转运电梯将医疗废物转运至医院西南侧的医疗废物暂存间（1间，85m2），感染性废物和损伤性废物交由达州佳境医疗废物处理有限公司处置，病理性废物交由通川区殡仪馆收运并处置，药物性废物、化学性废物、废活性炭、废紫外灯管暂存于医疗废物暂存间，签订危废处置协议后进行处置。 根据《医疗废物管理条例》、《医疗废物分类目录》、《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》、《医疗废物转运车技术要求》等相关规范，医疗废物在分类收集、院内运输、暂存过程应做到以下要求。 （1）分类 按照《医疗废物分类目录》，严格区分医疗废物和生活垃圾，生活垃圾进入城市环卫清运系统；医疗废物根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的包装物或者容器内，并做好以下几点：收集设置三种颜色的污物袋，黑色袋装生活垃圾，黄色袋装医疗废物，红色袋装放射垃圾。要求垃圾袋坚韧耐用，不漏水。患者用小型的污物袋；病房诊室、治疗室、化验室等用大型的污物袋。 ①在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； ②感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明； ③废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； ④化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； ⑤医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理； ⑥放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。 （2）收集 ①医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 ②盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 ③包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 ④盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 （3）院内运输 ①运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部医疗危废暂存间。 ②运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求。 ③运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 ④运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 （4）暂存 ①医废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB12897-2001）及修改清单设计要求，设置防渗层，采取防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，确保防渗系数K≤1×10-10cm/s，并严格做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，防止造成地下水污染。 ②危险废物的收集必须按照相关规定进行，禁止在非贮存地点（容器）倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他一般工业固体废物和生活垃圾，各废物贮存需按照国家相应要求处置，贮存场所按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标识。 ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，有明显的标识，远离人员活动区。 （5）运送 ①医疗废物在转运前，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。 ②医疗废物运输路线尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。 ③车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物。 五、地下水、土壤 （1）地下水、土壤污染途径 本项目营运期污染物进入地下水环境的途径主要是废水排放或原料泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据本项目特点，营运期因渗漏可能产生的污染地下水环节有： ①污水管网、污水处理设施、医疗废物暂存间、柴油发电机房及储油间发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入地下水环境。 ②突发环境风险事故导致原料外溢，进入地下水环境。 （2）源头控制 ①积极推行实施清洁生产，实现各类物料循环利用，减少污染物的排放量； ②根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运行过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （3）分区防渗要求 本项目通过分区防渗避免对区域土壤和地下水环境产生污染，防渗分区包括：重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目防渗分区具体要求如下。 项目地下水污染防治分区 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 本项目构筑物 重点防渗区 弱 难 重金属、持久性有机污染物 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行 医废暂存间、预处理池、隔油池、一体化污水处理站、事故应急池、柴油发电机房、储油间、污水管道 中-强 难 弱 易 一般防渗区 弱 易-难 其它类型 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 门诊大楼、餐厅、消毒供应中心等处重点防渗区外的区域 中-强 易 中 易 重金属、持久性有机污染物 强 易 简单防渗区 中-强 易 其它类型 一般地面硬化 医院道路、门卫室、停车场等 重点防渗区：医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，拟采用防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s；其余重点防渗区采用防渗混凝土+ 2mmHDPE防渗层进行防渗、防腐处理，污水管道采用防渗防腐材质，垫层采用防渗混凝土，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。 一般防渗区：门诊大楼、餐厅、消毒供应中心等采取防渗混凝土+瓷砖进行处理，渗透系数满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，满足一般防渗要求。 简单防渗区：医院道路、门卫室、停车场等除重点防渗和一般防渗的区域采取一般地面硬化进行处理，满足简单防渗要求。 综上所述，项目采取上述防渗措施后，不会对地下水、土壤产生明显影响。 （4）管理措施 ①加强环境管理，医废暂存间设10cm高防渗墙裙，发电机房及储油间四周设置10cm防渗围堰，设置空桶作为备用收容设施。 ②医院设置专职环保人员定期对污水管网、污水处理站等防渗工程进行渗漏排查、定期对重点污染防治区防渗材料进行检漏监测和更换。 ③制定地下水风险事故应急响应预案，事故状态确保防控体系的有效运行。如发生渗漏事故，应立即停止使用相关设施，并迅速将污水排至事故应急池。 六、生态环境 本项目不涉及新增用地，土地性质为医疗卫生用地，不涉及生态环境保护目标，故本项目的建设不会对生态环境产生明显影响。 七、环境风险 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、危险物质调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》HJ 941-2018，本项目涉及的环境风险物质为柴油、乙醇、次氯酸钠、氧气，主要危险物质储存情况见下表。 主要危险物质储存情况 物质名称 储存量 形态 储存方式 危险性 临界量Qn/t Q值 备注 柴油 0.5t 液态 桶装 易燃 2500t 0.0002 储油间 乙醇 0.08t 液态 瓶装 易燃 500t 0.00016 库房 次氯酸钠 0.2 t 液态 桶装 毒性 5t 0.04 库房 氧气 0.02t 气态 灌装 易燃 200 0.00005 制氧站 项目Q值 0.04041 / 2、风险源分布情况 本项目柴油储存于储油间内，储存区设置围堰或托盘，储油间采取重点防渗；乙醇、次氯酸钠分区存放于库房，由专人负责管理；制氧站由专人管理，定期检查；污水一体化处理设备（含化粪池、污水一体化处理设备及废水收集管网），采取重点防渗处理。 3、影响途径 根据项目运营设施风险识别和运营过程所涉及的物质风险识别，本项目存在的环境风险事故类型主要是危险化学品泄露、环保设施故障而造成废气、废水超标排放以及火灾、爆炸风险等。项目可能影响的环境途径如下： （1）运输、装卸过程危险化学品在运输、装卸过程中可能存在的风险事故为：最为严重但几率很小的是运输过程中因意外交通事故，化学品泄漏，造成水体、土壤环境污染；遇见明火可能造成的火灾、爆炸事故等；其次运输过程中因液态化学品盛状桶破损、封盖密闭不严等原因而造成泄漏，泄露液进入外环境，污染环境等；因卸料等原因造成冲击较大，化学品泄露液进入外环境，污染环境。 （2）贮存与使用过程在贮存使用过程中可能存在的风险事故为：管理人员失误、容器破裂或不可抗拒因素等造成物料泄漏引发污染事故；液态化学品在贮存、生产过程中由于盛装桶、封盖老化或操作未按规范，致使液体物料大量泄漏逸散，泄露液进入外环境，污染环境；化学品、氧气贮存过程中遇见明火可能造成的火灾事故等。 （3）柴油储备过程潜在风险备用发电机仅停电时使用，柴油泄漏后会带来一定环境危害。 （4）污水一体化处理设备事故排放风险，当污水处理设备出现事故停止运行时，水污染物不能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放限值要求，如果事故停运时让废水直接外排，大量超标废水进入市政污水管网，从而对达州市第二城市生活污水处理厂进水水质造成影响。 4、环境风险防范措施 防范风险环境事故的关键是要避免事故的发生，因而必须建立必要的安全规章制度和保障措施，保证环保设施的正常运转。具体措施如下： （1）项目危化品管理防范措施 对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。针对本项目具体情况，对危险化学品提出以下要求： 危险化学品储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。储存单位应当将储存剧毒化学品数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合部门备案。危险化学品存储，应当符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置明显标志。要求药品由专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，卫生服务中心建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。 （2）一体化污水处理设备风险防范措施 ①一体化污水处理设备的设计要求 A、处理池构筑物应采取防腐蚀、防渗漏措施，确保处理效果，安全耐用，操作方便，有利于操作人员的劳动保护； B、处理站内应有必要的计量、安全及报警等装置。 ②事故情况下的处理措施 A、污水处理系统出现故障，不能正常运行，污水不能达标排放，造成地表水污染。污水处理系统必须进行专项检查、定期检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生；加强管理，做到安全正常生产；发生废水事故性排放时，立即通知本项目内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，以达到减少废水排放量的目的；一旦发生故障，利用应急事故池暂存事故废水，待污水处理系统运行正常后，再进行集中处置、杜绝事故排放，并对出现故障的污水处理系统进行维修，直至可以正常运行后才能恢复使用。 B、污水处理系统消毒设备出现故障，不能处理污水，造成所排废水中病毒、细菌量超标，污染地表水、地下水。及时采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。 C、当本项目停电，造成污水处理系统不能正常运行，应启用备用发电机，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。 ③管理措施 根据《医院污水处理工程技术规范》中的规定，医院一体化污水处理设备应从管理上规避风险。运行管理要求如下： A、医院污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作。应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。 B、电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程；易燃易爆的车间或场所应按消防部门要求设置消防器材。 C、提高一体化污水处理设备对突发卫生事件的防范能力，设立应急的配套设施和事故应急池。对于污水一体化处理设备系统，应配置监测、报警装置。必须备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。 D、建立健全运行台帐制度，如实填写运行记录，并妥善保存。 （3）次氯酸钠防范措施 ①要加强日常检查，落实由专职人员进行管理，做好登记，明确药品进岀流向和使用轨迹。 ②储存、运输和使用，均要根据其内在特性，尽量存放在通风、避光、阴凉、干燥处，保持安全恒温和相对空气湿度以下，避免高温、受热、受潮、积热等情况发生。 ③应当单独存放妥善储存，且尽量与周边易可燃物品、重要房间等保持一定的安全间距，以防意外。 ④操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规则，避免发生污染、意外事件。 （4）氧气站防范措施 ①本项目制氧机房周围不得放易燃物品，并定期对制氧设备和储气罐进行安全性检验，检验合格后才能使用。 ②使用氧气过程中要提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。生产和使用时，应远离火种、热源，远离易燃、可燃物，避免与活性金属粉末接触。工作场所严禁吸烟，还要避免高浓度吸入。 ③明示各种警示标牌，附近严禁烟火和堆放易燃易爆物品，杜绝可能产生火花的一切因素。 ④强化值班人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态。 ⑤制订应急预案，建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 （5）备用发电机柴油防范措施 ①对柴油进行限量储存，不得超量储存； ②发电机房采取重点防渗，设置围堰，避免发生事故泄漏时，柴油污染周围的环境； ③储罐的建设满足防火要求，防火间距、消防通道、消防设施等满足要求； ④在发电机房安装火灾自动报警系统，通过消防控制室监控发电机房烟气、温度等信号，确保发电机房的消防安全。 （6）其他 严格落实医院危险废物安全处理制度：确保各类危险废物实现无害化处置；按照卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》、《医疗废物管理条例》要求进行分类收集、处理；严格执行《医疗废物管理条例》要求，加强环境管理，设置空桶作为备用收容设施；医疗废物暂存间树立明确的标示牌，必须做到密闭和防渗漏，严格防止地下水污染和土壤污染，并且每天消毒、灭菌，防止病源扩散；做好医疗废物暂存和运出处理的管理工作，医废暂存间每天专人负责清扫、消毒工作；建立完善整个医院的风险防范管理制度，制定突发环境事件应急预案；应严格按照规章制度进行操作，日常强化设备、容器等维护，定期检查管道、阀门、钢瓶或贮槽，严防意外泄漏；污水处理系统由专人负责管理，确保其正常运行。 综上分析，建设单位严格执行以上措施后，本项目风险可接受。 八、项目三本账核算 本次 “三本帐”核算废气部分仅对NH3、H2S、餐厅油烟进行核算。本项目扩建后全院“三本帐”见下表： 项目主要污染物排放“三本账” 单位：t/a 类别 污染物 原项目环评批准排放量 本项目排放量 “以新带老”削减量 改扩建工程完成后总排放量 增减变化量 废气 NH3 0.0025 0.00066 0 0.00316 0.00066 H2S 0.0001 0.000025 0 0.000125 0.000025 食堂油烟 0.02 0.039 0 0.059 0.039 废水 废水水量 58000 28459.05 0 86459.05 28459.05 CODcr 14.5 8.54 0 23.04 8.54 BOD5 5.8 4.27 0 10.07 4.27 固废 生活垃圾 147 53.29 0 186.42 53.29 未被污染的输液瓶（袋） 5 2 0 7 2 餐厨垃圾 14.6 29.2 0 43.8 29.2 医疗垃圾 28.186 28.47 0 56.656 28.47 格栅渣、污泥 5 2.74 0 7.74 2.74 中药药渣 0 17.52 0 17.52 17.52 废活性炭 0 0.1 0 0.1 0.1 废紫外灯管 0 0.01 0 0.01 0.01 九、环保投资 本项目总投资12492万元，其中环保投资64万元，环保投资占投资总额的0.5%，环保治理措施及环保投资见下表： 项目环保投资估算一览表 内容 项目 污染物名称 治理措施 投资 万元 施工期 废气治理 扬尘 设置围挡，洒水降尘，进出车辆进行冲洗等 2 施工机械废气 使运输车辆、施工设备处于良好状态，鼓励使用优质燃料等 / 废水治理 施工废水 沉淀池处理后回用 / 生活污水 依托医院污水处理站进行处理 / 噪声治理 施工期噪声 合理施工布局，四周设置简易围挡等 2 固废治理 建筑垃圾 委托有资质的单位清运处置 1 生活垃圾 依托医院生活垃圾清运单位进行清理 / 运 营 期 废气治理 污水处理站恶臭 废气统一收集后经“紫外线杀毒+活性炭吸附”装置处理后由15m排气筒（DA001）排放。 10 煎药废气 集气罩收集后通过1套活性炭吸附处理，最后经大楼内置烟道引至楼顶（H=40m）排放。 2 食堂油烟 食堂油烟经油烟净化器处理后通过油烟井引至楼顶（H=9m）排放。 2 柴油发电机废气 经发电机自带的消烟除尘装置处理后，通过大楼排烟井引至楼顶排放。 / 废水治理 综合废水 废水采用一体化污水处理设施处理，处理工艺采用“预处理池+一级强化+次氯酸钠消毒”，废水处理能力为300m3/d，并配置在线监测设备。 20 噪声治理 设备噪声 选用低噪声设备、基础减震、隔声、合理布置等措施。 5 固体废物处置 一般固废 一般固废：生活垃圾、中药药渣、餐厨垃圾统一收集交由达州市达川区环境卫生管理处清运处理，未被污染的输液瓶（袋）交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司通川分公司回收利用。 5 危险废物 危险废物：医疗废物、格栅渣、污泥、废活性炭、废紫外灯管暂存于医废暂存间，定期交由资质单位进行处置。 8 地下水防治措施 采取分区防渗措施防治地下水污染。对医废暂存间、预处理池、隔油池、一体化污水处理站等区域采取重点防渗；对消毒供应中心1F、消防水池等进行一般防渗；门诊大楼、餐厅等进行简单防渗。 5 风险防范 加强管理，定期检修等；编制环境风险应急预案。 2 合计 / 64 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站恶臭（DA001） | NH3、H2S、臭气浓度 | “紫外线杀毒+活性炭吸附”装置处理后由15m排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 医疗废物暂存异味 | 臭气浓度 | 医疗垃圾密封收集、时转运处置，定期喷洒消毒剂 | / |
|  | 煎药废气 | 异味 | 活性炭吸附+大楼内置烟道引至楼顶（H=40m）排放 | / |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+油烟井引至楼顶（H=9m）排放 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
|  | 柴油发电机废气 | CO、HC、NO2 | 发电机自带的消烟除尘装置+大楼排烟井引至楼顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | DW001 | 综合废水 | 采用一体化污水处理站进行处理，采用“预处理池+一级强化+次氯酸钠消毒”处理工艺， | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
| 声环境 | 噪声 | 社会噪声 | 严禁大声喧哗，张贴告知标识，采用隔声玻璃等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  |  | 车辆交通噪声 | 禁止车辆鸣笛，限值车速等 |  |
|  |  | 设备噪声 | 隔声减振、高噪声设备设置单独密闭房间、定期检查、维修等。 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、中药药渣、餐厨垃圾统一收集交由达州市达川区环境卫生管理处清运处理，未被污染的输液瓶（袋）交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司通川分公司回收利用；医疗废物、格栅渣、污泥、废活性炭、废紫外灯管暂存于医废暂存间，定期交由资质单位进行处置；危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制：正常运营过程中应加强控制，减少污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查。 （2）分区防渗：医废暂存间、预处理池、隔油池、一体化污水处理站、事故应急池、柴油发电机房、储油间、污水管道等进行重点防渗；门诊大楼、餐厅、消毒供应中心等处重点防渗区外的区域进行一般防渗；医院道路、门卫室、停车场等进行简单防渗。 （3）定期跟踪监测。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | ①危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理；②危险化学品存储，应当符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置明显标志，要求药品由专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作；③一体化污水处理站采取防腐蚀、防渗漏措施，设置安全及报警等装置；④原料库房保持阴凉、通风、干燥环境，备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料；⑤对禁止明火场所，设置禁止烟火的安全标志。 |
| 其他环境 管理要求 | 无。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，且建设区域无明显环境制约因素；项目运营过程中，只要严格落实本评价提出的各项污染防治措施并确保环保设施正常运行，各污染物可做到达标排放，对周围环境的影响较小，本项目建设符合“达标排放、总量控制”的原则。 因此，本评价认为，本工程在全面落实环保设施及完善环评要求前提条件下，从环境的角度来看，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0.0025t/a | / | / | 0.00066t/a | / | 0.00316t/a | 0.00066t/a |
|  | H2S | 0.0001t/a | / | / | 0.000025t/a | / | 0.000125t/a | 0.000025t/a |
|  | 食堂油烟 | 0.02t/a | / | / | 0.039t/a | / | 0.059t/a | 0.039t/a |
| 废水 | 废水 | 58000t/a | / | / | 28459.05t/a | / | 83539.05 t/a | 28459.05t/a |
|  | CODcr | 14.5t/a | / | / | 8.54t/a | / | 23.04 t/a | 8.54t/a |
|  | BOD5 | 5.8t/a | / | / | 4.27t/a | / | 10.07 t/a | 4.27t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 147t/a | / | / | 53.29t/a | / | 200.29t/a | 53.29t/a |
|  | 未被污染的输液瓶（袋） | 5t/a | / | / | 2t/a | / | 7t/a | 2t/a |
|  | 餐厨垃圾 | 14.6t/a | / | / | 29.2t/a | / | 43.8t/a | 29.2t/a |
|  | 中药药渣 | 0 | / | / | 17.52t/a | / | 17.52t/a | 17.52t/a |
| 危险废物 | 医疗垃圾 | 28.186t/a | / | / | 28.47t/a | / | 56.656t/a | 28.47t/a |
|  | 格栅渣、污泥 | 5t/a | / | / | 2.74t/a | / | 7.74t/a | 2.74t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废紫外灯管 | 0 | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目所在地

本项目所在地

本项目所在地